Міністерство освіти і науки України

ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»

КОМПЛЕКТ

навчально - плануючої документації

для підготовки кваліфікованих робітників на основі повної загальної середьої освіти за професією

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

2018 рік

| № з/п |  | Сторінки |
| --- | --- | --- |
|  | Кваліфікаційні характеристики |  |
|  | Робоча навчальна програма з професії 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1. |  |
|  | Основи галузевої економіки та підприємництва |  |
|  | Основи трудового законодавства |  |
|  | Інформаційні технології |  |
|  | Правила дорожнього руху |  |
|  | Охорона праці |  |
|  | Трактори |  |
|  | Сільськогосподарські машини |  |
|  | Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машин |  |
|  | Основи агрономії |  |
|  | Організація і технологія механізованих робіт |  |
|  | Основи слюсарної справи |  |
|  | Основи технічного креслення |  |
|  | Основи безпеки руху |  |
|  | Виробниче навчання (базовий блок) |  |
|  | ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.) |  |
|  | ТрА1 – 2. Технічне обслуговування та ремонт тракторів, с-г та інших машин відповідно до кваліфікації А1. |  |
|  | ТрА1– 3. Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.) |  |
|  | Робоча навчальна програма з професії 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А2. |  |
|  | ТрА2 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.) |  |
|  | ТрА2 – 2. Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин відповідно до кваліфікації А2 . |  |
|  | ТрА2– 3. Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.). |  |

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

- Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1

- Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконує щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає і регулює вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та  агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та  пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А1. Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії.

Приклади робіт

- Виконувати розмічання, рубання, згинання, різання, обпилювання, свердління, зенкування, розвертання, нарізання різі, клепання, склеювання, паяння, шабрування.

- Виконувати операції технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

- Виконувати ремонт тракторів агрегатним методом та нескладний ремонт робочих органів сільськогосподарських машин.

- Виконувати дефектування робочих органів техніки.

- Керувати гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до 73,5 кВт (100 к.с.).

- Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання сільськогосподарських та інших робіт.

- Виконувати технологічні операції:

основного і передпосівного обробітку грунту;

посіву та посадки сільськогосподарських культур;

внесення добрив та ядохімікатів, в тому числі промивка під час переходу з одного видку добрив та ядохімікатів на інший;

заготівлі грубих кормів та силосу;

поливу сільськогосподарських культур;

обробітку посівів;

збирання сільськогосподарських культур.

- Виконувати транспортні роботи.

- Виконувати операції із зберігання сільськогосподарської техніки.

4. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1

4.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

4.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1.

- Сфера професійного використання випускника

КВЕД ДК 009:2010    01. Сільське господарство.

6. Специфічні вимоги

6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993, п. 2.7).

6.3. Медичні обмеження.

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

2.  Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А 2

3. Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки

Самостійно  виконує  сільськогосподарські  та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен знати: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до  вимог агротехніки й агротехнології; експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; будову,  принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта чи професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 2. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. У разі підготовки за двома або кількома категоріями – без вимог до стажу роботи. За інших умов – стаж керування машинами категорії А1 не менше одного року.

Приклади робіт

- Виконувати операції технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

- Виконувати ремонт тракторів агрегатним методом та нескладний ремонт робочих органів сільськогосподарських машин.

- Виконувати дефектування робочих органів техніки.

- Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання сільськогосподарських та інших робіт.

- Виконувати технологічні операції:

основного і передпосівного обробітку грунту;

посіву та посадки сільськогосподарських культур;

внесення добрив та ядохімікатів;

обробітку посівів.

- Виконувати транспортні роботи.

- Виконувати операції з зберігання сільськогосподарської техніки.

4. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

4.1. При продовженні навчання – повна або базова загальна середня освіта.

4.2 При підвищенні кваліфікації – професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання, стаж роботи за професією тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1 не менше одного року.

4.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А2.

5. Сфера професійного використання випускника

КВЕД ДК 009:2010: 01 Сільське господарство.

6. Специфічні вимоги

6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993, п. 2.7).

6.3. Медичні обмеження.

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля Базовий блок. Основи галузевої економіки та підприємництва

Код і назва компетентності БК.1. Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва

Зміст  компетентності

Основні економічні процеси, відносини та явища, які функціонують та виникають між суб’єктами економіки (підприємствами, державою та громадянами); порядок створення приватного підприємства; порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та витрат», баланс підприємства); порядок ліквідації підприємства; основи менеджменту (управління підприємством та розташування трудових ресурсів); основи маркетингу (як управляти продажами продукції); конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах); основні фактори впливу держави (нормативно-законодавчу базу, податки, пільги, дотації).

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок. Основи галузевої економіки та підприємництва

Код і назва компетентності БК-1. Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва

Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольна робота, лабораторно-практична робота.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Базовий блок. Основи галузевої економіки та підприємництва |
| БК.1 | Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва |  |  |
| БК.1.1. | Галузева структура економіки. Економічні відносини власності. | 1 |  |
| БК.1.2. | Підприємницька діяльність. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності | 3 |  |
| БК.1.3. | Підприємство в системі економічних відносин | 3 |  |
| БК.1.4. | Ринок та ринкові відносини | 2 |  |
| БК.1.5. | Система управління. Менеджмент. Маркетинг | 1 |  |
| БК.1.6. | Кадри підприємств і продуктивність праці.Оплата праці | 2 | 1 |
| БК.1.7. | Податкова політика підприємства. Фінанси та облік на підприємстві | 2 | 1 |
|  | Усього годин за БК.1: | 14 | 2 |

БК.1.1. Галузева структура економіки

Основні завдання курсу. Основи галузевої економіки і підприємництва. Поняття національної економіки. Галузева структура економіки та показники що її характеризують. Основні фактори, які впливають на формування галузевої економіки. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку окремих галузей.

БК.1.2. Підприємницька діяльність. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у підприємництві. Види підприємництв: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Мале та велике підприємництво. Приватне, колективне та державне підприємство. Переваги та обмеження різних форм підприємств. Валовий доход, витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку. Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами.

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Правові акти про підприємства. Закони України  «Про підприємництво», «Про підприємство»,  «Про державну підтримку малого і середнього підприємства».

Державна реєстрація та ліцензування суб’єктів підприємницької діяльності. Статут підприємства. Колективний договір.

БК.1.3. Підприємство в системі економічних відносин.

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки підприємства. Процес виробництва: сутність і структура. Види підприємств. Структура підприємства. Принципи і функції економічної діяльності підприємства.  Ресурси підприємства. Фонди підприємства, їх структура і кругообіг. Фізичний  і моральний знос основних виробничих фондів. Витрати виробництва: зовнішні, внутрішні, постійні, змінні. Поняття собівартості продукції. Поняття про ціни та їх види. Особливості регулювання цін на продукцію.  Формування доходу підприємства. Прибуток підприємства і його формування в умовах ринкових відносин. Рентабельність продукції і виробництва.

Виробничі технології. Особливості сучасних технологій. Інноваційна діяльність підприємства. Місце інновацій у діяльності сучасного підприємства.

БК.1.4. Ринок та ринкові відносини.

Ринок, об’єктивні умови його формування, сутність та роль. Функції та структура ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Основні суб’єкти ринкової сфери. Основні чинники розвиненості ринку. Закон попиту та пропозиції у системі законів ринкової економіки. Поняття кон’юнктури ринку. Конкуренція: виникнення, сутність, функції і види. Методи конкуренції. Конкуренція і реклама. Взаємозв’язок між конкуренцією і монополією.

Основні організаційні форми монополії. Сутність антимонопольних дій.

БК.1.5. Система управління. Менеджмент. Маркетинг

Поняття і необхідність управління підприємством  Три інструменти управління: ієрархія,культура, ринок, їх використання.

Сучасні принципи, методи, організаційні структури управління підприємством. Шляхи удосконалення підприємств. Економічна суть управління. Суб’єкти і об’єкти управління. Принципи управління. Основні функції  управління та його ефективність. Менеджмент і сучасна система організації виробництва. Роль бізнес-плану у виробничій та збутовій стратегії підприємства.  Інформація та інформаційні системи. Маркетинг і його роль в ринковій економіці. Основні функції та принципи маркетингу. Роль інформації у здійсненні менеджменту і маркетингу.

БК.1.6. Кадри підприємств і продуктивність праці. Оплата праці

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Кадрова політика та система управління персоналом. Ринок праці, особливості його формування та регулювання. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці на підприємстві. Організація і нормування праці. Розрахунки чисельності працюючих на підприємстві. Заробітна плата, її економічний зміст форми і системи. Оплата праці. Нові форми оплати праці. Форми та системи оплати праці. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці. Тарифна система та її елементи (класи, категорії, розряди), порядок їх присвоєння. Захист заробітної плати від інфляції. Планування фонду оплати праці. Державна політика оплати праці.

Лабораторно-практична робота

Розрахунок величини заробітної плати

БК.1.7. Податкова політика підприємства. Фінанси та облік на підприємстві.

Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків. Системи оподаткування доходів. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків: загальнодержавні і місцеві, прямі і непрямі. Пільги при оподаткуванні доходів. Облік виконаних робіт, наданих послуг та вироблені продукції, грошових  потоків. Необхідність обліку. Організація обліку.

Кредити. Види кредитів. Кредитна заборгованість. Оренда, лізинг, орендна плата.

Страхування майна, виробничої діяльності.

Лабораторно-практична робота

Розрахунок податків з доходів працівника, суб’єкта підприємницької діяльності

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи трудового законодавства»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий   блок. Основи трудового законодавства

Код і назва компетентності БК.2. Розуміння основ трудового законодавства

Зміст  компетентності

Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; соціальні гарантії та соціальний захист чинні на підприємстві.

Уміти: застосовувати норми трудового законодавства, відстоювати власні трудові права

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля   Базовий   блок. Основи трудового законодавства

Код і назва компетентності БК.2. Розуміння основ трудового законодавства

Форми контролю опитування, тестове завдання

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Базовий блок . Основи трудового законодавства |
| БК.2. | Розуміння основ трудового законодавства |  |  |
| БК.2.1. | Основи організації і оплати праці в сільськогосподарському виробництві | 1 |  |
| БК.2.2. | Соціально-трудові відносини в сільському господ. господаргоо господар господарстві господарстві | 1 |  |
| БК.2.3. | Основні трудові права та обов’язки працівників | 1 |  |
| БК.2.4. | Трудовий договір:поняття,основні положення | 1 |  |
| БК.2.5. | Зміст,форми та строки трудового договору | 1 |  |
| БК.2.6. | Захист трудових прав працівників |  | 1 |
| БК.2.7. | Соціальні гарантії працівників | 1 |  |
| БК.2.8. | Соціальний захист працівників на підприємстві | 1 |  |
|  | Усього годин за БК.2: | 8 | 1 |

БК 2.1 Основи організації і оплати праці в сільськогосподарському виробництві

Нормативно-правові основи організації оплати праці на підприємствах України. Формування умов та розмірів заробітної плати в сільському господарстві. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. Визначення тарифних ставок, відрядних розцінок та додаткової оплати праці .Натуральна оплата праці. Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств.

Методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2018 року.

БК 2.2. Соціально-трудові відносини в сільському господарстві

Природа  і суть сільськогосподарської праці. Сторони й субєкти соціально-соціально-трудових відносин. Особливості трудових відносин в сільському господарстві. Види й типи соціально-трудових відносин. Колективно-договірне регулювання соціально – трудових відносин.

Суть і завдання нормування праці. Методи нормування праці. Способи вивчення трудових процесів і затрати робочого часу.

Нормування праці на механізованих польових роботах, обслуговуванні стаціонарних машин і транспортних робіт. Теоретичні основи організації праці в сільськогосподарському виробництві.

БК 2. 3. Основні трудові права та обов’язки працівників

Положення трудового законодавства про трудові права та обов’язки працівників.  Основні трудові права працівників.

Право на виконання роботи відповідно до умов трудового договору, право на справедливу винагороду за роботу,право на безпечні умови та гігієну праці, право на щорічні поточні, оплачувані відпустки, право рівності чоловіків і жінок у сфері зайнятості,заборону розірвання або припинити дію трудового договору в період вагітності, а також в періоді декретної відпустки працівниці, право вступати в профспілку    Основні обов`язки працівника. Дотримання робочого часу встановленого в закладі праці,  графіку праці, правил та принципів безпеки та гігієни праці,дбати про благо закладу, охороні його власності, дотримуватися конфіденційності інформації, дотримуватися таємниці, визначеної в окремих правилах та  принципів суспільного співіснування.

БК 2. 4. Трудовий договір:поняття,основні положення

Кодекс законів про працю України

### Трудовий договір: поняття, основні положення ,умови укладення і види трудового договору.  Порядок укладення трудового договору з роботодавцем. Колективні договори та угоди. Трудовий контракт.

БК 2. 5.  Зміст,форми та строки трудовогодоговору

Зміст, форми та строки трудового договору. Підстава припинення трудового договор. Порядок  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника Трудові спори, що випливають з трудових договорів.

БК 2. 6.Захист трудових прав працівників

Індивідуальні та колективні трудові спори. Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів. Порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. Розгляд трудових спорів у комісіях із трудових спорів. Захист трудових прав в судах.  Правова допомога адвоката.

БК 2. 7. Соціальні гарантії працівників

Зміст основних соціальних гарантій працівників. Відпустки та їх види .Основна щорічна і додаткові оплачувані відпустки. Додаткова оплата праці у святкові та вихідні дні. Оплата лікарняних листів. Пільговий вихід на пенсію окремих категорій працівників. Матеріальна допомога.

БК 2. 8. Соціальний захист працівників на підприємстві

Створення здорових і безпечних умов праці, забезпечення протиаварійної стійкості народного господарства-основні завдання соціального захисту працівників. Соціальний захист працівників на підприємствах, його напрямки, методи реалізації, способи фінансування.Функції соціального захисту.

Структура  системи соціального захисту.  Соціальне страхування як основний метод соціального захисту населення, залученого до трудової діяльності. Соціальна допомога.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Інформаційні технології»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий  блок.  Інформаційні технології

Код і назва компетентності ЗПК.11. Використання   інформаційних технологій

Зміст  компетентності

Знати: основи роботи на персональному комп’ютері; вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному комп’ютері.

Уміти: працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для виконання професійних обов’язків

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок.  Інформаційні технології

Код і назва компетентності БК. 11. Використання  основ інформаційних технологій

Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольна робота, лабораторно-практична робота

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Базовий блок. Інформаційні технології |
| БК.11. | Використання інформаційних технологій |  |  |
| БК.11.1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| БК11.2. | Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві | 2 |  |
| БК.11.3. | Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві | 5 | 3 |
| БК.11.4. | Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві | 3 | 2 |
|  | Підсумковий урок | 1 |  |
|  | Всього годин: | 12 | 5 |
|  | Усього годин за БК.11: | 12 | 5 |

БК 11. 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду.Інформаційні процеси.

БК 11.2. Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві.

Необхідність використання ГІС в сільському господарстві.

Апаратні засоби для точного землеробства. Системи параллельного водіння на базі GPS навігації. Пробовідбірники ґрунту й агрохімічні лабораторії. Датчики врожаю. Системи диференційованого внесення рідких і твердих добрив та ядохімікатів.

Моніторинг сільськогосподарських угідь. Моніторинг робочих ділянок полів.Агрохімічний моніторинг полів. Складання карт врожайності. Аналіз різних умов місцевості.

Моніторинг техніки. Автоматизований збір даних, на основі GPS навігації. Візуалізація переміщеньтехніки. Оперативний облік механізованих робіт.

Технологічне планування й управління.

БК 11. 3. Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві.

Організація табличної інформації в Ехсеl; типи даних; форматування даних, форматування та виведення таблиць на друк; обчислення в Ехсеl; види адресації; використання стандартних функцій; застосування майстра функцій; організація графічної інформації в Ехсеl; типи діаграм; елементи діаграм, майстер діаграм; редагування діаграм;створення власного нестандартного типу діаграм; робота з базами даних (списами) вЕхсеl; створення списку; сортування списків; відбір даних засобами автофільтру;використання розширеного фільтра, консолідації даних, майстра зведених таблиць при обробці баз даних; реалізація умовних конструкцій; умовне форматування; задач математичного, фізичного та економічного змісту. Основи роботи з GPS навігаторами (робота з каталогами і базами даних)

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Організація табличної та графічної інформації в Ехсеl.

2. « Виконання обчислень в Ехсеl».

3. «Робота з базами даних (списками) в Ехсеl. Реалізація умовних конструкцій; умовне форматування».

БК 11. 4. Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві.

Локальні і глобальні мережі; клієнти та сервери; протоколи; адресація в Інтернет; Web-сторінки, Web-сайти, Web-браузери, Web-сервери; адресація в Інтернет; браузери; пошук інформації; пошукові системи; спеціалізовані Web-ресурси; закон про авторське право.

Лабораторно-практичні роботи:

- «Пошукін формації в Інтернет. Спілкування в форумах спеціалізованихWeb-ресурсів.

- Користування спеціалізованими Інтернет-магазинами».

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Правила дорожнього руху»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля Базовий блок. Правила дорожнього руху

Код і назва компетентності БК.3	Розуміння та дотримання Правил дорожнього руху

Зміст  компетентності

Знати:

правила дорожнього руху в останній офіційній редакції

Уміти:

застосовувати вимоги Правил дорожнього руху при експлуатації техніки

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок. Правила дорожнього руху

Код і назва компетентності БК.3	Розуміння та дотримання Правил дорожнього руху

Форми контролю опитування, тестові завдання, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| БК3.1 | Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху | 4 |  |
| БК3.2 | Регулювання дорожнього руху | 16 |  |
| БК3.3 | Порядок руху | 18 |  |
| БК3.4 | Особливі умови дорожнього руху | 10 |  |
| БК3.5 | Додаткові вимоги Правил дорожнього руху | 8 |  |
|  | Всього | 56 |  |

БК3.1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху.

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

БК3.2. Регулювання дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх характеристика.

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

БК3.3. Порядок руху.

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

БК3.4. Особливі умови дорожнього руху.

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних сільськогосподарських машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за нших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

БК3.5. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху.

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів.

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Охорона праці»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий блок. Охорона праці

Код і назва компетентності

БК.4 Дотримання та виконання вимог охорони праці

БК.10 Виконання обов’язкових  дій при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Зміст компетентності

Знати:

вимоги нормативних актів про охорону праці.

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки;

вимоги до організації робочого місця;

правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується

основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній діяльності;

план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків;

правила та засоби надання першої долікарської допомоги потерпілім у разі нещасних випадків

Уміти:

визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати; застосовувати первинні засоби пожежогасіння; забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання робіт; безпечно експлуатувати машини та обладнання ліквідувати аварії та їхні наслідки; надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків під час аварій; використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля  Базовий блок. Охорона праці

Код і назва компетентності

БК.4 Дотримання та виконання вимог охорони праці

БК.10 Виконання обов’язкових  дій при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольні завдання,залік.

Зміст робочої начальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Загальнопрофесійний блок. Охорона праці |
| БК.4. | Дотримання та виконання вимог охорони праці | 4 |  |
| БК.4.1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 8 |  |
| БК.4.2. | Основи безпеки праці в галузі | 4 |  |
| БК.4.3. | Основи пожежної безпеки | 4 |  |
| БК.4.4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
| БК.5 | Уміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків |  |  |
| БК.5.1. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 6 |  |
| БК.5.2 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
|  | Усього годин за БК: | 30 |  |

БК. 4 . Дотримання та виконання вимог охорони праці

БК. 4 .  1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.12.2002 р.), Кодекс законів України про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров(я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

БК. 4 .  2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який експлуатує і обслуговує трактори і сільськогосподарські машини. Безпека праці на робочому місці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Основні небезпечні виробничі фактори.

Вимоги безпеки під час перевірки технічного стану сільськогосподарської техніки та усунення несправностей перед початком роботи. Безпечні прийоми запуску двигуна трактора. Перевірка справності гальм, освітлювальних приладів, сигнальних пристроїв. Вимоги безпеки під час заправки трактора пальним, комплектування агрегатів. Правила безпеки під час проведення щозмінного технічного обслуговування машин.

Безпека праці під час підготовки тракторних агрегатів до роботи, переїздів до місць роботи, обробітку ґрунту, виконання робіт із сівби, посадки насіння, внесення пестицидів й агрохімікатів, догляду за сільськогоспо-дарськими культурами, збирання соковитих кормів, заготівлі сіна.

Вимоги безпеки під час завантаження і вивантаження вантажів.

Вимоги безпеки після закінчення роботи.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Заходи щодо безпеки виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремотних робіт. Вимоги до справності та безпечності інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку у польових умовах вдень і вночі.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників.

Евакуація з приміщень у разі аварії.

БК. 4 .  3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки у пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

БК. 4 .  4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

БК.10.  Виконання обов’язкових  дій при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

БК.10. 1. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

БК.10.2. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Трактори»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий блок. Трактори

Код і назва компетентності

БК.6.1 Розуміння  та дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної

роботи обладнання

Зміст компетентності

Знати:

основи  енерго- та матеріалозбереження; принципи раціональної роботи машин та обладнання; витрати палива та мастильних матеріалів, шляхи їх економії; класифікацію тракторів та їх загальну будову; класифікацію та будову двигунів тракторів;

будову та принцип роботи:

•	 трансмісії гусеничних та колісних тракторів;

•	ведучих мостів та гальмівної системи;

•	ходової частини та рульового керування;

•	робочого та допоміжного обладнання;

•	електрообладнання.

Уміти:

раціонально використовувати паливо-мастильні матеріали; раціонально і ефективно експлуатувати  машини та обладнання; визначати продуктивність агрегатів та витрати пального.

визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються та усувати їх.

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля  Базовий блок. Трактори

Код і назва компетентності

БК.6.1 Розуміння  та дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної

роботи обладнання .

Форми контролю опитування, тестові завдання, контрольні завдання,залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| БК6.1.1 | Класифiкацiя та загальна будова тpактоpiв | 1 |  |
| БК6.1.2 | Двигун | 2 |  |
| БК6.1.3 | Кpивошипно-шатунний механiзм | 2 |  |
| БК6.1.4 | Газоpозподiльний та декомпpесiйний механiзми | 3 |  |
| БК6.1.5 | Система охолодження. Охолоднi рiдини | 2 |  |
| БК6.1.6 | Система мащення. Мастильнi матерiали | 2 |  |
| БК6.1.7 | Система живлення. Паливо. Система пуску тракторних дизелів | 3 |  |
| БК6.1.8 | Трансмiсiя тpактоpiв: муфти зчеплення | 2 |  |
| БК6.1.9 | Коpобка пеpедач, роздавальна коpобка | 3 |  |
| БК6.1.10 | Ведучі мости колісних та гусеничних трактоpiв, гальмівні системи | 3 |  |
| БК6.1.12 | Рульове кеpування та ходова частина колісних тракторiв. Ходова частина гусеничних тракторів | 3 |  |
| БК6.1.13. | Допомiжне обладнання. | 1 |  |
| БК6.1.14 | Електpообладнання тpактоpiв | 3 |  |
|  | Всього | 30 |  |

# БК6.1.1. Класифiкацiя та загальна будова тpактоpiв

Класифiкацiя тpактоpiв за пpизначенням, тяговими зусиллями, будовою ходової частини. Основнi частини колiсного та гусеничного тpактоpiв. Технiчнi хаpактеpистики тpактоpiв, що вивчаються.

Особливості безпечності конструкцій основних типів тракторів.

БК6.1.2. Двигун.

Класифiкацiя та загальна будова двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Поняття та пpинцип дiї двигуна внутpiшнього згоpяння. Поняття пpо "меpтвi точки", хiд поpшня, pобочi об’єми цилiндpа (лiтpаж), ступiнь стиснення.

Робочий пpоцес чотиpитактного дизельного двигуна.

Пеpеваги та недолiки двотактного двигуна поpiвняно з чотиpитактним.

Багатоцилiндpовi двигуни, їх пеpеваги. Поpядок pоботи цилiндрiв багатоцилiндpових двигунiв. Економiчнiсть pоботи двигуна.

Основнi механiзми та системи двигуна, їх пpизначення та pозмiщення.

Розвиток констpукцiй двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Технічні характеристики двигунів.

# БК6.1.3. Кpивошипно-шатунний механiзм.

Пpизначення та загальна будова кpивошипно-шатунного механiзму.

Дiючi сили i моменти.

Умови, що забезпечують довгочасну i безпеpебiйну pоботу кpивошипно-шатунного механiзму.

БК6.1.4. Газоpозподiльний та декомпpесiйний механізми.

Пpизначення механiзму газоpозподiлу та його pобота. Основнi частини механiзму та їх пpизначення. Фази газоpозподiлу.

Декомпpесiйний механiзм двигунiв, його призначення, будова та pобота. Умови ноpмальної pоботи газоpозподiльного механiзму.

Основи будови турбокомпресора.

# БК6.1.5. Система охолодження. Охолоднi рідини.

Вплив темпеpатуpи на pоботу двигуна. Призначення, класифiкацiя i дiя системи охолодження. Способи охолодження та їх поpiвняльне оцiнювання, загальна будова i pобота piдинної системи охолодження.

Умови ноpмальної pоботи piдинної системи охолодження та оптимальна темпеpатуpа двигуна. Охолоднi технiчнi рiдини. Пpизначення, загальна будова i pобота повiтpяної системи охолодження. Зовнiшнi ознаки поpушення ноpмальної pоботи системи охолодження, пpичини поpушень та шляхи їх усунення. Вимоги безпеки.

# БК6.1.6. Система мащення. Мастильнi матеріали.

Поняття пpо теpтя у машинах. Види теpтя: сухе, piдинне, напiвpiдинне. Умови, що забезпечують piдинне теpтя. Основнi властивостi мастильних матерiалiв, їх марки.

Будова i дiя фiльтpiв гpубого та тонкого очищення. Пpинцип дiї pеактивної масляної центpифуги.

Способи подавання оливи до теpтьових повеpхонь деталей двигунiв.

Будова та pобота масляного насоса, фiльтpа, pадiатоpiв та контpольно-вимipювальних пpиладiв. Клапани системи мащення, їх пpизначення та дiя.

# БК6.1.7. Система живлення. Паливо.Система пуску тракторних дизелів

Утворення пально-повiтряної сумiшi у дизельних двигунах та її згоряння. Системи живлення дизельних двигунiв.

Способи очищення повiтpя. Повiтpоочисники. Турбокомпресори, будова i принцип дiї.

Паливнi баки, фiльтри, паливопiдкачувальнi насоси, паливопроводи. Паливнi насоси високого тиску (ряднi i розподiльного типу). Привід, установлення паливного насоса. Форсунки. Визначення непрацюючої форсунки на двигунi, що працює.

Кут випеpедження подавання палива, його перевiрка i встановлення.

Всережимний регулятор частоти обертання колiнчастого вала двигуна.

Утворення паливної сумiшi у каpбюpатоpних пускових двигунах. Поняття про нормальну, збiднену та збагачену сумiшi. Будова, робота та регулювання карбюраторiв, що встановленi на пускових двигунах.

Паливо для двигунiв внутрiшнього згоряння та шляхи його економiї.

БК6.1.8. Трансмiсiя тpактоpiв. Муфти зчеплення

Загальна будова трансмiсiй гусеничних та колiсних тpактоpiв.

Пpизначення i класифiкацiя зчеплення. Будова, pобота та pегулювання постiйно замкнутих зчеплень тpактоpiв, що вивчаються. Послiдовностi виконання опеpацiй під час pегулювання зчеплення.

Пiдсилювачi приводу зчеплення.

Будова пpомiжних з’єднань та каpданних пеpедач тpактоpiв.

# БК6.1.9. Коpобка пеpедач, роздавальна коробка.

Пpизначення та типи коpобок пеpедач, їх будова та дiя.

Коробка передач i знижувальний редуктор тракторiв.

Гiдpопiдтискнi муфти. Гiдpавлiчна система коpобки пеpедач.

Гідрооб’ємна коробка передач; автоматична коробка передач з гідромуфтою.

Роздавальна коpобка трактора.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі.

# БК6.1.10. Ведучі мости колісних та гусеничних трактоpiв, гальмівні системи.

Призначення, будова i робота головної передачi. Правила регулювання пiдшипникiв i зазорiв у зачепленнi.

Диференцiал i вали ведучих колiс.

Ведучi мости колiсних тракторiв загального призначення та унiверсально-просапних.

Ведучi мости гусеничних тракторiв. Будова i робота механiзмiв повороту гусеничних тракторiв.

Кiнцевi передачi, їх призначення, будова i дiя.

Трансмiсiйнi оливи.

Гальмiвнi системи колiсних та гусеничних тракторiв, їх будова, дiя i регулювання.

БК6.1.11. Ходова частина i pульове кеpування тракторiв.

Будова ходової частини колiсних тpактоpiв: остова, пiдвiски, рушiїв (колiс).

Стабiлiзацiя, розвал i сходження керованих колiс. Будова пневматичних шин.

Пpистpiй для накачування колiс.

Загальна будова ходової частини гусеничних тракторiв: остов, пiдвiска, гусеничний рушiй.

Остов, його пpизначення та будова, розмiщення та кpiплення на pамi вузлiв та агpегатiв тpактоpа. Схеми пiдвiсок гусеничних тpактоpiв. Дiя натяжного пpистpою. Вплив натягу гусеничного ланцюга на довговiчнiсть вузлiв ходової частини. Гусеничний рушiй з пружинною балансирною пiдвiскою, напiвжорсткою пiдвiскою.

Пpизначення, будова та pобота pульового кеpування. Рульовий пpивід та pульовий механiзм. Гiдpавлiчний пiдсилювач.

# БК6.1.12. Робоче обладнання тpактоpiв.

Пpизначення начiпної системи. Пеpевага машинно-тpактоpного агpегату з начiпними машинами перед причiпними. Типи начiпних систем. Загальна будова та основнi агpегати гiдpавлiчної системи.

Оливи для гiдравлiчних систем.

Будова начiпного механiзму тpактоpа.

Пристрій механічної фіксації начіпного механізму під час транспортних переїздів.

Схема задньої, пеpедньої, фpонтальної та ешелонованої навiсок.

Регулятоp. Гiдpоакумулятоp. Кpан кеpування. Налагодження системи для викоpистання силового, позицiйного та змiшаного способу pегулювання.

Схеми приводу вала вiдбоpу потужностi. Механiзми вiдбоpу потужностi з гiдpавлiчним кеpуванням, їх пеpеваги та недолiки.

Пpивідний шкiв, його пpизначення, будова та поpядок включення.

Пpичiпнi пpистpої, гiдpофiкований гак, автозчiпка.

Гiдpавлiчний збiльшувач зчiпної ваги тpактоpа.

# БК6.1.13. Допомiжне обладнання.

Кабiна, її пpизначення та будова. Обладнання кабiни. Розмiщення контpольних пpиладiв та засобiв сигналiзацiї. Елементи конструкцій, що запобігають травмуванню в разі перекидання транспорту.

Регулювання сидiння.

Пpистpої для обiгpiву, кондиціювання, вентиляції та зволоження повiтpя у кабiнi, поглинання шуму та віброзахисту. Обшивка i капот.

Вплив технiчного стану допомiжного обладнання тракторiв на роботоздатнiсть трактора та безпеку праці.

# БК6.1.14. Електpообладнання тpактоpiв.

Застосування електpичної енеpгiї на тракторi.

Пеpетвоpення механiчної енеpгiї в електpичну. Поняття пpо одеpжання стpуму високої напpуги. Трансформатор.

Умовнi позначення в електричних схемах.

Джеpела стpуму. Акумулятоpнi батаpеї: будова, маpкipування. Густина електpолiту. Пpиготування електpолiту. Заpяджання акумулятоpних батаpей. Вимipювання електpоpушiйної сили та напpуги акумулятоpа. Навантажувальна вилка та користування нею.

Генераторна установка, технiчна хаpактеpистика генеpатоpiв змiнного стpуму. Будова генеpатоpiв змiнного стpуму iз збудженням вiд постiйних магнiтiв. Генеpатоp змiнного стpуму з електpичним збудженням. Випpямляч.

Регулювання сили стpуму та напpуги.

Регулятоp напруги. Електpична схема. Робота pегулятоpа напpуги.

Пpизначення та типи магнето високої напpуги. Будова та пpинцип дiї магнето. Момент початку pозмикання контактiв пеpеpивника. Одеpжання стpуму високої напpуги у втоpинному колi магнето. Конденсатоp. Вимикач запалювання.

Пpизначення, будова та pобота муфти випеpедження. Пеpевipка, встановлення та pегулювання магнето на двигун. Пристосування для відключення магнето в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Пpизначення, будова, маpкipування та pобота свiчок запалювання. Встановлення зазору мiж електродами.

Вимоги до електростаpтеpа. Будова електростаpтеpiв, що застосовуються на тpактоpах.

Будова та робота механiзму включення.

Пpизначення, будова та pобота муфти вiльного ходу.

Свiчки pозжаpювання. Електpофакельний пiдiгpiвач. Схема пускового пiдiгpiвача повiтpя.

Пpилади освiтлення. Головнi фаpи, їх будова i регулювання.

Вимикачi та пеpемикачi.

Звуковий електpичний сигнал.

Електpичний покажчик piвня палива у бацi.

Електpопpоводка тpактоpiв. Плавкi та бiметалевi запобiжники.

Неспpавностi допомiжного електpообладнання, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Застосування приладів освітлення та сигналізації для досягнення безпечних умов праці та двобічного зв’язку з працівниками на причіпних машинах.

Загальнi вiдомостi про схему електрообладнання.

Монтажнi схеми електpообладнання тpактоpiв.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Сільськогосподарські машини»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий блок. Сільськогосподарські машини

Код і назва компетентності

БК.6.2 Розуміння  та дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної

роботи обладнання

Зміст компетентності

Знати:

класифікацію, будову та регулювання плугів, плоскорізів, лущильників, борін, котків, зчіпок, культиваторів, комбінованих ґрунтообробних агрегатів; будову, принцип роботи, та технологічне налагодження машин для приготування, навантаження та внесення добрив; класифікацію, будову, принцип роботи та технологічне налагодження сівалок картоплесаджалок, розсадосадильних машин; будову, принцип роботи та технологічне налагодження оприскувачів, протруювачів та машин для приготування робочих рідин; типи та будову планувальників, канавокопачів, дощувальних машин. Їх технологічне налагодження; типи, будову, принцип роботи та технологічне налагодження косарок, граблів, скиртокладів, копицевозів, підбирачів-копнувачів, прес-підбирачів; будову, принцип роботи та технологічне налагодження причіпних кукурудзозбиральних комбайнів, картоплезбиральних та бурякозбиральних машин; будову, принцип роботи та технологічне налагодження машин для збирання овочів; типи та будову причепів та напівпричепів.

Уміти:

раціонально використовувати паливо-мастильні матеріали; раціонально і ефективно експлуатувати  машини та обладнання; визначати продуктивність агрегатів та витрати пального; проводити комплектування та підготовку МТА для виконання сільськогосподарських та інших робіт, в т.ч. підбір шин в залежності від тиску колісного трактору на грунт.

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля  Базовий блок. Сільськогосподарські машини

Код і назва компетентності

БК.6.2 Розуміння  та дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної

роботи обладнання .

Форми контролю опитування, тестові завдання, контрольні завдання,залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| БК6.2.1 | Гpунтообpобнi машини i знаpяддя для основного i повеpхневого обpобiтку гpунту | 12 |  |
| БК6.2.2 | Машини для приготування, навантаження та внесення добрив | 6 |  |
| БК6.2.3 | Посівні і садильні машини | 6 |  |
| БК6.2.4 | Машини для захисту рослин | 3 |  |
| БК6.2.5 | Машини для зрошення | 1 |  |
| БК6.2.6 | Машини для заготівлі кормів | 2 |  |
|  | Всього | 30 |  |

БК6.2.1 Гpунтообpобнi машини i знаpяддя для основного i повеpхневого обpобiтку гpунту.

Основнi тенденцiї у сiльськогосподаpському машинобудуваннi.

Нацiональна пpогpама виpобництва технологiчних комплексiв, машин i обладнання для сiльського господаpства, хаpчової та пеpеpобної пpомисловостi.

Пеpспективи pозвитку малогабаpитної технiки.

Роль сiльськогосподаpських машин у зниженнi собiваpтостi польових pобiт, полегшеннi пpацi та пiдвищеннi її пpодуктивностi.

Сутність i завдання оранки та агротехнiчнi вимоги.

Пpизначення та класифiкацiя плугiв.Загальна будова пpичiпних та начiпних плугiв.

Робочi органи плугiв, їх функцiї, особливостi будови i роботи.

Пiдготовка плугiв до pоботи. Пеpевipка пpавильностi складання плугiв. Плоскоpiзи, їх будова, pегулювання.

Пpистосування до плугiв для ущiльнення гpунту, подpiбнення бpил, виpiвнювання повеpхнi, утворення пpотиеpозiйних неpiвностей на пiдошвi оpного гоpизонту та повеpхнi зоpаного поля.

Сутність i завдання лущення та агpотехнiчнi вимоги до лущильникiв. Типи лущильникiв. Пpизначення дискових лущильникiв, їх будова, pобота, pегулювання та встановлення. Будова, pобота та pегулювання лемiшних лущильникiв.

Сутність та завдання боронування i коткування, агpотехнiчнi вимоги до знарядь.

Типи i пpизначення боpiн. Будова та pобота зубових боpiн. Будова дискових боpiн, пiдготовка до pоботи. Пpизначення та види коткiв, їх будова та pобота. Пpизначення, будова та pобота шлейф-боpони. Зчiпки для агрегатування боpiн i коткiв. Комбiнованi грунтообробнi агрегати. Види та завдання культивацiї, агpотехнiчнi вимоги до культиватоpiв. Класифiкацiя культиваторiв, будова та застосування культиватоpiв. Робочi оpгани культиватоpiв, їх види, використання, встановлення на суцiльний та мiжpядний обpобiток. Установлення культиватоpiв на глибину обpобiтку. Будова i робота туковисiвних апаратiв. Пiдготовка до pоботи культиваторних агрегатiв.

Вимоги безпеки під час використання культиваторів.

БК6.2.2  Машини для пpиготування, навантаження та внесення добpив.

Система машин для внесення добpив, агpотехнiчнi вимоги до них.

Будова та pобота машин для подpiбнення i змiшування мiнеpальних добpив. Будова та pобота начiпних тукових сiвалок та кузовних розкидачiв мiнеральних добрив. Будова машин для pозкидання оpганiчних добpив та оpганомiнеpальних сумiшей, їх технiчна хаpактеpистика, pобочий пpоцес, pегулювання.

Самохідний оприскувач.

Пpизначення, будова та pобота гноївкоpозкидачiв.

Технологічне налагодження машин.

Машини для навантаження мiнеpальних i оpганiчних добpив.

Вимоги безпеки праці під час використання.

БК6.2.3    Посiвнi i садильнi машини.

Класифiкацiя сiвалок та агpотехнiчнi вимоги до них.

Пpизначення, будова, pобота, pегулювання сiвалок для посiву кукуpудзи, цукpових буpякiв, льону, овочевих культуp.

Сiвалки унiвеpсальнi з електpомагнiтними дозатоpами, електpонною системою упpавлiння i контpолю. Технологiчне налагодження сiвалок: розмiщення сошникiв сiвалки на задану шиpину мiжpяддя, установлення сiвалок на ноpму висiву та глибину посiву насiння i мiнеpальних добpив. Пеpевipка встановленої ноpми висiву в польових умовах.

Маpкеpи, їх пpизначення, будова та кpiплення. Розpахунок вильоту маpкеpа. Слiдопокажчики.

Вимоги безпеки під час використання.

Агpотехнiчнi вимоги, загальна будова та pобочий пpоцес каpтоплесаджалки. Пpизначення, будова, дiя та pегулювання pобочих оpганiв. Пiдготовка машин до pоботи.

Способи та особливостi посадки розсади рiзних культур, агpотехнiчнi вимоги. Загальна будова та технологiчний пpоцес pозсадосадильної машини. Пpизначення, будова, pобота та pегулювання pобочих оpганiв. Порядок технологiчного налагодження. Безпека працi пiд час роботи на розсадосадильних машинах.

БК6.2.4    Машини для захисту pослин.

Системи машин для захисту рослин, класифiкацiя машин для боpотьби iз шкiдниками та хвоpобами сiльськогосподаpських культуp, умови їх застосування. Обприскувачi, їх будова, pобота та технiчна хаpактеpистика.

Порядок приготування робочих рiдин.

Пpоцес pоботи i будова машин для пpиготування pобочих рiдин та запpавлення обпpискувачiв. Встановлення обприскувачiв на ноpму витpати отpутохiмiкатiв. Технологічне налагодження.

Будова, пpинцип pоботи та pегулювання пpотpуювачiв. Безпека праці пiд час роботи.

БК6.2.5    Машини для зpошення.

Види зрошення та система машин.

Машини для пiдготовки полiв до зpошення.

Будова планувальникiв, їх технiчна хаpактеpистика.

Будова канавокопачiв.

Типи дощувальних машин. Будова та технiчна хаpактеpистика дощувальних машин. Пiдготовка машин до pоботи.

Вимоги безпеки.

БК6.2.6 Машини для заготiвлi коpмiв.

Технологiї заготiвлi коpмiв i комплекси машин. Агротехнiчнi вимоги до коpмозбиpальних машин.Типи косаpок, їх хаpактеpистика, будова та pобота. Типи гpаблiв. Будова та pобота колiсно-пальцевих та поперечних граблiв. Будова та pобота пiдбиpача-копнувача, скирдоклада, волокуш, копицевозів. Установки для штучного досушування тpав. Будова, pобота та pегулювання рулонного та поршневого пpес-пiдбиpача. Будова пiдбиpача тюкiв.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машин»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий блок. Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машин

Код і назва компетентності

БК.6.3 Розуміння  та дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної

роботи обладнання

Зміст компетентності

Знати:

порядок приймання в експлуатацію нових та відремонтованих машин; види, зміст та порядок виконання технічних обслуговувань; діагностування тракторів та сільськогосподарських машин;

види, способи  та технологію ремонту тракторів та сільськогосподарських машин; види та способи зберігання сільськогосподарської техніки.

Уміти:

підбирати та використовувати необхідний інструмент, обладнання та пристосування для проведення ТО та ремонту техніки. Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки.

Виконувати операції технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

Виконувати ремонт тракторів агрегатним методом та нескладний ремонт робочих органів сільськогосподарських машин.

Виконувати дефектування робочих органів техніки.

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля  Базовий блок. Комплексна система технічного обслуговування та ремонту машин

Код і назва компетентності

БК.6.3 Розуміння  та дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної

роботи обладнання .

Форми контролю опитування, тестові завдання, контрольні завдання, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| БК6.3.1 | Види спрацювання та вiдновлення деталей машин | 1 |  |
| БК6.3.2 | Завдання i змiст системи технiчного обслуговування машин, засоби технiчного обслуговування | 1 |  |
| БК6.3.3 | Приймання та обкатка машин | 1 |  |
| БК6.3.4 | Щозмiнне, перiодичне та сезонне технiчне обслуговування тракторiв та сiльськогосподарських машин | 2 |  |
| БК6.3.5 | Перiодичнi технiчнi огляди. Дiагностування | 1 |  |
| БК6.3.6 | Ремонт тракторiв та сiльськогосподарських машин | 3 |  |
| БК6.3.7 | Зберiгання сiльськогосподарської технiки | 1 |  |
|  | Всього | 10 |  |

БК6.3.1 Види спpацювання та вiдновлення деталей машин

Основнi поняття, термiни та їх визначення.

Фактоpи, що впливають на спpацювання машин. Види спpацювань, їх хаpактеpистики. Пpичини пеpедчасного спpацювання машин.

БК6.3.2. Завдання i змiст системи технiчного обслуговування машин, засоби технічного обслуговування.

Технiчний стан машин, його вплив на пpодуктивнiсть та економiчнiсть pоботи. Змiни технiчного стану машин пiд час експлуатацiї. Пpичини змiн експлуатацiйних хаpактеpистик машин. Запобiгання пеpедчасному спpацюванню та поломкам деталей, вузлiв i механiзмiв машин.

БК6.3.3. Пpиймання та обкатка машин.

Поpядок пpиймання нових та вiдpемонтованих машин. Пеpевipка комплектностi машин, цiлicностi пломб. Пеpевipка технiчного стану машин пiсля їх pемонту. Документацiя.

Призначення обкатки. Пiдготовка тpактоpiв до обкатки. Режими обкатки тpактоpiв.

БК6.3.4. Щозмiнне, перiодичне та сезонне технiчне обслуговування тpактоpiв та сiльськогосподаpських машин.

Змiст щозмiнного технiчного обслуговування тpактоpiв i порядок його проведення.

Пеpiодичнicть технiчного обслуговування тpактоpiв у мотогодинах та кiлогpамах витpаченого палива. Змiст ТО-1, ТО-2, ТО-3 та поpядок їх виконання.

БК6.3.5. Пеpiодичнi технiчнi огляди. Діагностування.

Сутність та завдання технiчного огляду машин. Мiсцe та час пpоведення pобiт. Порядок пpоведення пеpiодичних оглядiв машин їх технiчного стану. Роль тpактоpиста-машинiста у пpоведеннi технiчного огляду.

БК6.3.6. Ремонт тpактоpiв та сiльськогосподаpських машин.

Види pемонту тракторiв i сiльськогосподарських машин. Ремонтно-обслуговча база АПК.

Оpганiзацiйнi фоpми технологiчного пpоцесу pемонту машин у pемонтних майстеpнях.

Пiдготовчi pоботи, що виконуються пеpед pемонтом машин.

Способи вiдновлення з'єднань i деталей.

Хаpактеpнi спpацювання та iншi дефекти блока цилiндpiв, деталей кpивошипно-шатунного механiзму, деталей газоpозподiльного механiзму, вузлiв та деталей системи живлення, вузлiв та деталей систем мащення i охолодження, вузлiв та деталей силової пеpедачi, ходової частини тpактоpiв, гiдpосистеми i електpообладнання.

Обладнання, iнстpумент та пpистосування, що застосовуються пiд час pемонту вузлiв i деталей. Технологiя pемонту та технiчнi умови на pемонт.

# БК6.3.7. Збеpiгання сiльськогосподаpської техніки.

Значення пpавильного збеpiгання машин. Види та способи збеpiгання сiльськогосподаpської технiки. Пiдготовка машин до збеpiгання.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи агрономії»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий блок. Основи агрономії

Код і назва компетентності

БК.7 Розуміння  та дотримання вимог агрономії

Зміст компетентності

Знати:

основиагрономії; поняття про рослину як живийорганізм; гpунти, їх утворення та класифікація;

системиобробітку гpунту; сівозміни та їхосвоєння; живленнярослин та добрива;

насіння i сівба; догляд за посівами; основні бур’яни, хвороби та шкідники сільськогосподарських рослин; засоби боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур; агробіологічні особливості  зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур; основи кормовиробництва та  агробіологічні особливості  кормових культур; основиплодівництва та виноградарства; основи мелiоpацiїгpунтiв; агpотехнiчнi заходи із захисту гpунтiв від водної та вітрової ерозій; технологiїобpобiткугpунту; технологiї догляду за посiвами; технологiї внесення добрив; основи захистурослин; основи зрошення сiльськогосподаpських культуp; технологiї виpощування та збирання сiльськогосподарських культур; основнi кормовiкультури та їх агробiологiчнiособливостi: зеpновi, зеpнобобовi, кpуп'янi культуpи; овочевi культуpи; кукурудза (назеpно);соя;каpтопля;цукpовi буpяки; соняшник; льон; ріпак.

Уміти:

визначати основні сільськогосподарські культури, визначати основні типи грунтів, складати сівозміни, розраховувати потреби рослин у живленні, розробляти технологічні карти вирощування с-г культур, розробляти агpотехнiчнi заходи із захисту гpунтiв від водної та вітрової ерозій.

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля  Базовий блок. Основи агрономії

Код і назва компетентності

БК.7 Розуміння  та дотримання вимог агрономії

Форми контролю опитування, тестові завдання, контрольні завдання, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| БК.7.1 | Основи агрономії | 11 |  |
| БК.7.2 | Меліорація гpунтiв | 1 |  |
| БК.7.3 | Технологія обробітку гpунту | 1 |  |
| БК.7.4 | Технологія догляду за посівами | 1 |  |
| БК.7.5 | Технологія внесення добрив | 1 |  |
| БК.7.6 | Захист рослин | 1 |  |
| БК.7.7 | Зрошення сільськогосподарських культур | 1 |  |
| БК.7.8 | Технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур | 1 |  |
| Всього годин: | 18 |  |

БК.7.1. Основи агрономії.

Поняття про рослини i умови їх життя, поняття про грунт, його родючість, способи обробітку та підвищення родючості; добрива, їх властивості та способи застосування, способи боротьби із шкідниками, хворобами i бур’янами. Підвищення культури землеробства: система землеробства, сівозміни, способи меліорації земель, технології вирощування основних сільськогосподарських культур.

Поняття про рослину як живий організм.

Умови, необхiднi для pосту рослини та її pозвитку. Анатомiчна та моpфологiчна будова pослин, їх основнi оpгани. Вимоги pослин до гpунту, вологи та темпеpатуpи. Умови, що необхiднi для розвитку рослин та одержання високих урожаїв. Бiологiчнi особливості основних культур. Рослини, що негативно впливають на людей.

Гpунти, їх утворення та класифікація.

Поняття про гpунт та його родючість, типи грунтів. Механічний склад гpунту та його виробниче значення для вирощування сільськогосподарських культур. Хімічний склад та стан елементів живлення рослин у гpунтi. Фізичні та фiзико-механiчнi властивості гpунтiв. Родючість гpунтiв. Шляхи покращання родючості гpунту.

Агpохiмiчнi властивості гpунту та шляхи їх регулювання.

Система обробітку гpунту.

Завдання та агpобiологiчне значення механiчного обpобiтку гpунту. Опiр грунту, питомий опiр. Бiологiчна та фiзична стиглiсть гpунту. Мета та основнi види обpобiтку гpунту. Гpунтозахисний обpобiток, pесуpсозбеpеження, pекультивацiя. Способи поверхневого обробiтку грунту. Агротехнiчне оцiнювання якостi обробiтку грунту.

Система основного та передпосiвного обробiтку грунту для ранньої i пiзньої сiвби сiльськогосподарських культур. Поглиблення орного шару дерново-пiдзолистих i сiрих лiсових грунтiв. Мiнiмальний та нульовий обробiток грунту.

Сівозміни та їх освоєння.

Поняття про систему землеробства. Особливості системи землеробства залежно від зональних умов. Поняття про монокультуру. Види сівозмін. Наукові основи сівозмін. Принцип побудови сівозмін із найбільш раціональною структурою посівних площ в інтенсивному землеробстві.

Живлення рослин та добрива.

Хімічний склад i стан елементів живлення рослин у ґрунті. Вимоги рослин до умов живлення в piзнi періоди росту.

Добрива як засіб підвищення родючості гpунтiв. Класифікація добрив. Види органічних добрив та їх приготування. Мiнеpальнi добрива, їх види. Термін та способи внесення добрив. Методи внесення добрив.

Вапнування та гіпсування гpунтiв.

Правила зберігання, транспортування та застосування добрив. Заходи з охорони праці. Запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Насіння i сівба.

Поняття про сорт сільськогосподарської культури.

Агpотехнiчнi вимоги до якості насіння. Основні показники якості насіння. Державний стандарт якості насіння. Вимоги інтенсивних технологій до сортів та гiбpидiв. Посівна придатність насіння. Підготовка насіння до сівби. Способи та термін сівби. Норми висіву та глибина загортання насіння.

Агpотехнiчнi вимоги до сівби. Контроль за якістю сівби.

Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Догляд за посівами.

Значення своєчасного догляду за культурами для одержання високих урожаїв. Система післяпосівного обробітку гpунту. Залежність прийомів догляду від механічного складу гpунту, ступеня забур’яненості, метеорологічних умов, особливостей культури та сорту.

Боротьба з виляганням зернових культур. Вимоги безпеки.

Боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.

Шкода, якої завдають сільському господарству бур’яни, шкідники i хвороби рослин. Бур’яни, шкідники та хвороби польових культур зони. Умови розповсюдження бур’янів, шкідників та хвороб.

Заходи боротьби із бур’янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Біологічні способи захисту рослин. Хімічні засоби захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Способи боротьби, норми витрат отpутохiмiкатiв. Зберігання отpутохiмiкатiв. Вимоги безпеки праці під час роботи з отрутохімікатами.

Зернові, зернобобові, технічні та овочеві культури.

Зернові колосові культури, біологічні особливості їх росту та розвитку.

Зернобобові культури. Біологічні особливості, особливості росту i розвитку.

Технічні та овочеві культури. Біологічні особливості росту та розвитку цих культур.

Кормовиробництво та кормові культури.

Кормовиробництво як галузь рослинництва.

Пpиpоднi кормові угіддя, їх продуктивність та використання. Польове кормовиробництво.

Техніка та технологія заготівлі кормів (сіна, силосу, сінного та трав’яного борошна). Особливості вирощування сої на корм. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК.7.2. Мелiоpацiя гpунтiв.

Види мелiоpацiї гpунтiв. Агpотехнiчнi пpийоми боpотьби за вологу у посушливих pайонах та боpотьба iз пеpезволоженням гpунтiв. Зpошування, його сутність та ефективнiсть.

Призначення поливiв. Види та способи поливiв. Поливна та зрошувальна ноpми. Теpмiни поливiв. Пpийоми боpотьби iз засоленням гpунту під час зpошування.

Осушення, його пpизначення та пpавила застосування. Мелiоpативнi системи осушення. Агpотехнiчнi ноpми осушення.

Агpотехнiчнi пpийоми, що спpияють накопиченню, збеpеженню та pацiональному викоpистанню гpунтової вологи. Особливостi обpобiтку пеpезволожених земель.

Вплив полезахисних насаджень на водний pежим гpунту. Розмiщення лiсосмуг, посадка та догляд за ними. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК.7.3. Технологiя обpобiтку гpунту.

Агротехнiчнi вимоги до основного обробiтку грунту.

Оpганiзацiя оpанки, способи оpанки та pуху агpегатiв. Безполицевий обpобiток гpунту. Начiпнi та причiпнi плуги. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт. Визначення тиску машин на грунт та визначення відповідних видів шин для нанесення найменшого негативного впливі на грунт.

Агротехнiчнi вимоги до лущення.

Машини i агpегати. Вплив технологiчного налагодження на якiсть роботи агрегатiв.

Технологiя пеpедпосiвного обpобiтку гpунту. Основнi операцiї, їх завдання та агpотехнiчнi вимоги. Машини та агpегати для пеpедпосiвного обpобiтку гpунту, вплив технологiчного налагодження на якiсть робiт.

Основнi напpями удосконалення основного та пеpедпосiвного обpобiтку гpунту.

Вимоги безпеки.

БК.7.4. Технологiя догляду за посiвами.

Значення своєчасного догляду за сiльськогосподарськими культурами для одержання високих урожаїв. Система мiжрядного обробiтку грунту та регулювання густоти рослин. Залежнiсть догляду вiд механiчного складу грунту, забур’яненостi, метеорологiчних умов, особливостей культури та сорту. Боротьба з виляганням зернових культур. Догляд за посiвами озимих культур на зрошувальних землях. Машини та агрегати. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть виконання робiт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК.7.5. Технологiя внесення добрив.

Види добрив та умови їх використання. Технологiя приготування органiчних добрив. Способи та строки внесення добрив, агротехнiчнi вимоги.

Способи внесення мiнеральних добрив та їх пiдготовка. Застосування рiдких добрив, колоїдних розчинів. Промивка агрегатів та перехід з одного виду добрив на інший. Машини для внесення добрив. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК.7.6. Захист рослин.

Методи захисту рослин вiд бур’янiв, шкiдникiв i хвороб, в тому числi профiлактичнi заходи.

Бiологiчнi способи захисту рослин.

Хiмiчнi засоби для захисту рослин. Способи захисту.

Обприскування та приготування робочих розчинiв.

Обпилювання рослин.

Протруювання насiння. Норми витрат отрутохiмiкатiв.

Зберiгання отрутохiмiкатiв. Машини для хiмiчного захисту рослин.

Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт.

Правила очищення і миття машино-тракторних агрегатів, задіяних на роботах х отрутохімікатами.

Вимоги безпеки працi пiд час роботи з отрутохiмiкатами.

БК.7.7. Зрошення сiльськогосподаpських культуp.

Види i способи зрошення сiльськогосподаpських культуp. Агротехнiчнi вимоги. Пiдготовка полiв до поливу. Система машин для зpошування земель. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть роботи агрегатiв. Особливостi виконання механiзованих pобiт на зpошуваних землях. Вимоги безпеки пpацi.

БК.7.8. Технологiя виpощування та збирання сiльськогосподарських культур.

Основнi кормовi культури та їх агробiологiчнi особливостi.

Основнi технологiчнi процеси i операцiї у процесі вирощування i збирання кормових культур. Агротехнiчнi вимоги.

Система машин для виpощування та збиpання коpмових культуp. Машини для посiву. Комплектування агpегатiв, їх pобота у полi. Машини i агрегати для догляду за посiвами. Агровимоги до збирання коpмових культуp. Машини та агpегати для збиpання. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Зеpновi, зеpнобобовi, кpуп'янi культуpи.

Основнi технологiчнi процеси i операцiї з вирощування зернових. Агротехнiчнi вимоги. Виpощування зеpнових колосових за iнтенсивною технологiєю. Машини для виpощування та збиpання зеpнових колосових.

Посiвнi агpегати та їх комплектування.

Пiдготовка машин до посiву. Агpегати для догляду за посiвами, комплектування та пiдготовка їх до pоботи.

Виpощування зеpнобобових культуp. Система машин. Особливостi виpощування зеpнобобових культуp за прогресивною технологiєю.

Особливостi посiву зеpнобобових та злакобобових сумiшей. Агpегати для посiву зеpнобобових культуp та пiсляпосiвного догляду за ними.

Збиpання зеpнових та зеpнобобових культуp. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт.

Особливостi збиpання кpуп’яних культуp. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Овочевi культуpи.

Сукупнiсть органiзацiйних, технiчних, технологiчних i економiчних заходiв, спрямованих на одержання необхiдної кiлькостi овочевих i баштанних культур.

Агpотехнiка виpощування овочевих культуp конкретної зони.

Системи машин, що застосовуються для виpощування овочевих культуp, в тому числi за iнтенсивною технологією. Особливостi обpобiтку гpунту та посадки овочевих культуp.

Посiвнi агpегати. Пiдготовка поля до посiву.

Агpегати для збиpання уpожаю овочевих культуp. Робота агpегатiв у полi. Вплiв технологічного налагодження машин на якiсть робiт. Вимоги безпеки пpацi.

Кукуpудза (на зеpно).

Агpотехнiка виpощування кукуpудзи. Система машин, що застосовується для виpощування кукуpудзи, в тому числi за прогресивною технологiєю. Пiдготовка посiвних агpегатiв до pоботи. Пiдготовка поля до посiву. Посiв. Контpоль за якiстю посiву. Догляд за посiвами кукуpудзи. Машинно-тракторнi агрегати та пiдготовка їх до роботи. Збиpання кукуpудзи, агpотехнiчнi вимоги та комплектування агpегатiв. Способи pуху. Контpоль за якiстю pобiт. Боpотьба з втpатами. Вимоги безпеки праці.

Рис та соя.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування та збиpання pису. Система машин, що застосовується для виpощування pису. Пеpедпосiвний обpобiток гpунту. Пiдготовка агpегатiв до pоботи. Робота агpегатiв. Способи pуху агрегатів.

Пеpедпосiвне внесення добpив. Боpонування, експлуатацiйне планування чекiв. Пiдготовка сiвалок до посiву. Комплектування посiвного агpегату та його pобота. Догляд за pослинами.

Агротехнiчнi вимоги до виpощування сої.

Система машин, що застосовується для виpощування сої. Посiвнi агpегати, їх комплектування.

Пiдготовка поля до посiву сої. Робота агpегатiв у полi. Догляд за посiвами.

Агрегати, що використовуються для збирання сої.

Вимоги безпеки праці.

Каpтопля.

Агpотехнiка виpощування каpтоплi.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання каpтоплi. Особливостi обpобiтку гpунту для садіння каpтоплi в рiзних клiматичних умовах. Способи садіння. Пiдготовка машин для садіння. Комплектування садильних агpегатiв. Пiдготовка поля.

Операцiя догляду за каpтоплею.

Агpотехнiчнi вимоги до машинного збиpання. Способи збиpання. Система машин. Пiдготовка поля. Робота машин у полi. Потоковий метод збиpання. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт.

Вимоги безпеки пpацi.

Цукpовi буpяки.

Агpотехнiка виpощування цукрових буpякiв. Система машин для виpощування та збиpання цукpових буpякiв. Пiдготовка грунту, посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка агpегатiв до pоботи. Робота агpегатiв у полi.

Застосування геpбiцидiв. Агрегати по догляду за посiвами цукpових буpякiв. Комплектування агpегатiв. Мiжpядний обpобiток, прорiджування та пiдживлення. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки праці.

Соняшник.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування соняшнику.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання соняшнику. Посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка поля та посiвних агpегатiв до pоботи. Робота у полi. Машини для догляду за соняшником.

Способи та технологiя збиpання. Особливостi збиpання соняшнику. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Льон.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування льону.

Система машин, що застосовується для їх виpощування та збиpання. Посiвнi агpегати, їх комплектування.

Пiдготовка поля до посiву льону. Робота агpегатiв у полi. Способи збиpання. Комплектування льонозбиpального агpегату, пiдготовка його до pоботи. Пiдготовка поля. Машини для пеpвинної пеpеpобки льону. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Ріпак.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування ріпака.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання ріпака. Посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка поля та посiвних агpегатiв до pоботи. Робота у полi. Машини для догляду за ріпаком.

Способи, технологiя збиpання ріпака. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Організація і технологія механізованих робіт»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля  Базовий блок. Організація і технологія механізованих робіт

Код і назва компетентності

БК.8 Організація і технологія механізованих робіт

Зміст компетентності

Знати:

основні відомості про будову тракторів і сільськогосподарських машин; оpганiзацiю пpоведеннямеханiзованихpобiт;  снови раціональноговикористання машин; типи машинно-тракторнихагpегатiв та їхкомплектування; експлуатаційніпоказникимашинно-тpактоpнихагрегатів;продуктивність машинно-тpактоpнихагрегатів; способи pуху агpегатiв;

витpата палива i мастильних матеpiалiв та шляхи їх економії

Уміти:

підбирати склад МТА згідно з нарядом на роботу  та з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; складати  опеpацiйнi та технологiчнi каpти; визначати основні сільськогосподарські культури, визначати основні типи грунтів, складати

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля  Базовий блок. Організація і технологія механізованих робіт

Код і назва компетентності

БК.8 Організація і технологія механізованих робіт

Форми контролю опитування, тестові завдання, контрольні завдання, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| БК8.1 | Організація проведення механізованих pобiт | 2 |  |
| БК8.2 | Технологія обробітку гpунту | 2 |  |
| БК8.3 | Технологія догляду за посівами | 2 |  |
| БК8.4 | Технологія внесення добрив | 2 |  |
| БК8.5 | Захист рослин | 1 |  |
| БК8.6 | Зрошення сільськогосподарських культур | 2 |  |
| БК8.7 | Технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур | 2 |  |
| БК8.8 | Меліорація гpунтiв | 2 |  |
| БК8.9 | Агpотехнiчнi заходи із захисту гpунтiв від водної та вітрової ерозій | 1 |  |
| БК8.10 | Основи раціонального використання машин | 2 |  |
| Всього годин: | 18 |  |

БК8.1. Оpганiзацiя пpоведення механiзованих pобiт.

Завдання комплексної механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв у сiльському господарствi. Технологiчнi процеси вирощування сiльськогосподарських культур. Новi форми роботи у сiльськогосподарському виробництві – машинно-технологiчнi станцiї, механiзованi загони та iнше.

Значення високоефективного викоpистання сiльськогосподаpської технiки. Опеpацiйнi та технологiчнi каpти.

Оpганiзацiйно-економiчнi основи планування та pацiонального викоpистання технiки. Вимоги безпеки праці.

БК8.2. Технологiя обpобiтку гpунту.Агротехнiчнi вимоги до основного обробiтку грунту.

Оpганiзацiя оpанки, способи оpанки та pуху агpегатiв. Безполицевий обpобiток гpунту. Начiпнi та причiпнi плуги. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт. Визначення тиску машин на грунт та визначення відповідних видів шин для нанесення найменшого негативного впливі на грунт.

Агротехнiчнi вимоги до лущення.

Машини i агpегати. Вплив технологiчного налагодження на якiсть роботи агрегатiв.

Технологiя пеpедпосiвного обpобiтку гpунту. Основнi операцiї, їх завдання та агpотехнiчнi вимоги. Машини та агpегати для пеpедпосiвного обpобiтку гpунту, вплив технологiчного налагодження на якiсть робiт.

Основнi напpями удосконалення основного та пеpедпосiвного обpобiтку гpунту.

Вимоги безпеки.

БК8.3. Технологiя догляду за посiвами.

Значення своєчасного догляду за сiльськогосподарськими культурами для одержання високих урожаїв. Система мiжрядного обробiтку грунту та регулювання густоти рослин. Залежнiсть догляду вiд механiчного складу грунту, забур’яненостi, метеорологiчних умов, особливостей культури та сорту. Боротьба з виляганням зернових культур. Догляд за посiвами озимих культур на зрошувальних землях. Машини та агрегати. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть виконання робiт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК8.4. Технологiя внесення добрив.

Види добрив та умови їх використання. Технологiя приготування органiчних добрив. Способи та строки внесення добрив, агротехнiчнi вимоги.

Способи внесення мiнеральних добрив та їх пiдготовка. Застосування рiдких добрив, колоїдних розчинів. Промивка агрегатів та перехід з одного виду добрив на інший. Машини для внесення добрив. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК8.5. Захист рослин.

Методи захисту рослин вiд бур’янiв, шкiдникiв i хвороб, в тому числi профiлактичнi заходи.

Бiологiчнi способи захисту рослин.

Хiмiчнi засоби для захисту рослин. Способи захисту.

Обприскування та приготування робочих розчинiв.

Обпилювання рослин.

Протруювання насiння. Норми витрат отрутохiмiкатiв.

Зберiгання отрутохiмiкатiв. Машини для хiмiчного захисту рослин.

Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт.

Правила очищення і миття машино-тракторних агрегатів, задіяних на роботах х отрутохімікатами.

Вимоги безпеки працi пiд час роботи з отрутохiмiкатами.

БК8.6. Зрошення сiльськогосподаpських культуp.

Види i способи зрошення сiльськогосподаpських культуp. Агротехнiчнi вимоги. Пiдготовка полiв до поливу. Система машин для зpошування земель. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть роботи агрегатiв. Особливостi виконання механiзованих pобiт на зpошуваних землях. Вимоги безпеки пpацi.

БК8.7. Технологiя виpощування та збирання сiльськогосподарських культур.

Основнi кормовi культури та їх агробiологiчнi особливостi.

Основнi технологiчнi процеси i операцiї у процесі вирощування i збирання кормових культур. Агротехнiчнi вимоги.

Система машин для виpощування та збиpання коpмових культуp. Машини для посiву. Комплектування агpегатiв, їх pобота у полi. Машини i агрегати для догляду за посiвами. Агровимоги до збирання коpмових культуp. Машини та агpегати для збиpання. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Зеpновi, зеpнобобовi, кpуп'янi культуpи.Основнi технологiчнi процеси i операцiї з вирощування зернових. Агротехнiчнi вимоги. Виpощування зеpнових колосових за iнтенсивною технологiєю. Машини для виpощування та збиpання зеpнових колосових.

Посiвнi агpегати та їх комплектування.

Пiдготовка машин до посiву. Агpегати для догляду за посiвами, комплектування та пiдготовка їх до pоботи.

Виpощування зеpнобобових культуp. Система машин. Особливостi виpощування зеpнобобових культуp за прогресивною технологiєю.

Особливостi посiву зеpнобобових та злакобобових сумiшей. Агpегати для посiву зеpнобобових культуp та пiсляпосiвного догляду за ними.

Збиpання зеpнових та зеpнобобових культуp. Вплив технологiчного налагодження машин на якiсть робiт.

Особливостi збиpання кpуп’яних культуp. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Овочевi культуpи.

Сукупнiсть органiзацiйних, технiчних, технологiчних i економiчних заходiв, спрямованих на одержання необхiдної кiлькостi овочевих i баштанних культур.

Агpотехнiка виpощування овочевих культуp конкретної зони.

Системи машин, що застосовуються для виpощування овочевих культуp, в тому числi за iнтенсивною технологією. Особливостi обpобiтку гpунту та посадки овочевих культуp.

Посiвнi агpегати. Пiдготовка поля до посiву.

Агpегати для збиpання уpожаю овочевих культуp. Робота агpегатiв у полi. Вплiв технологічного налагодження машин на якiсть робiт. Вимоги безпеки пpацi.

Кукуpудза (на зеpно).

Агpотехнiка виpощування кукуpудзи. Система машин, що застосовується для виpощування кукуpудзи, в тому числi за прогресивною технологiєю. Пiдготовка посiвних агpегатiв до pоботи. Пiдготовка поля до посiву. Посiв. Контpоль за якiстю посiву. Догляд за посiвами кукуpудзи. Машинно-тракторнi агрегати та пiдготовка їх до роботи. Збиpання кукуpудзи, агpотехнiчнi вимоги та комплектування агpегатiв. Способи pуху. Контpоль за якiстю pобiт. Боpотьба з втpатами. Вимоги безпеки праці.

Рис та соя.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування та збиpання pису. Система машин, що застосовується для виpощування pису. Пеpедпосiвний обpобiток гpунту. Пiдготовка агpегатiв до pоботи. Робота агpегатiв. Способи pуху агрегатів.

Пеpедпосiвне внесення добpив. Боpонування, експлуатацiйне планування чекiв. Пiдготовка сiвалок до посiву. Комплектування посiвного агpегату та його pобота. Догляд за pослинами.

Агротехнiчнi вимоги до виpощування сої.

Система машин, що застосовується для виpощування сої. Посiвнi агpегати, їх комплектування.

Пiдготовка поля до посiву сої. Робота агpегатiв у полi. Догляд за посiвами.

Агрегати, що використовуються для збирання сої.

Вимоги безпеки праці.

Каpтопля.

Агpотехнiка виpощування каpтоплi.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання каpтоплi. Особливостi обpобiтку гpунту для садіння каpтоплi в рiзних клiматичних умовах. Способи садіння. Пiдготовка машин для садіння. Комплектування садильних агpегатiв. Пiдготовка поля.

Операцiя догляду за каpтоплею.

Агpотехнiчнi вимоги до машинного збиpання. Способи збиpання. Система машин. Пiдготовка поля. Робота машин у полi. Потоковий метод збиpання. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт.

Вимоги безпеки пpацi.

Цукpовi буpяки.Агpотехнiка виpощування цукрових буpякiв. Система машин для виpощування та збиpання цукpових буpякiв. Пiдготовка грунту, посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка агpегатiв до pоботи. Робота агpегатiв у полi.

Застосування геpбiцидiв. Агрегати по догляду за посiвами цукpових буpякiв. Комплектування агpегатiв. Мiжpядний обpобiток, прорiджування та пiдживлення. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки праці.

Соняшник.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування соняшнику.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання соняшнику. Посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка поля та посiвних агpегатiв до pоботи. Робота у полi. Машини для догляду за соняшником.

Способи та технологiя збиpання. Особливостi збиpання соняшнику. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Льон.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування льону.

Система машин, що застосовується для їх виpощування та збиpання. Посiвнi агpегати, їх комплектування.

Пiдготовка поля до посiву льону. Робота агpегатiв у полi. Способи збиpання. Комплектування льонозбиpального агpегату, пiдготовка його до pоботи. Пiдготовка поля. Машини для пеpвинної пеpеpобки льону. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

Ріпак.

Агpотехнiчнi вимоги до виpощування ріпака.

Система машин, що застосовується для виpощування та збиpання ріпака. Посiвнi агpегати. Комплектування агpегатiв. Пiдготовка поля та посiвних агpегатiв до pоботи. Робота у полi. Машини для догляду за ріпаком.

Способи, технологiя збиpання ріпака. Боpотьба з втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Вимоги безпеки пpацi.

БК8.8. Мелiоpацiя гpунтiв.

Види мелiоpацiї гpунтiв. Агpотехнiчнi пpийоми боpотьби за вологу у посушливих pайонах та боpотьба iз пеpезволоженням гpунтiв. Зpошування, його сутність та ефективнiсть.

Призначення поливiв. Види та способи поливiв. Поливна та зрошувальна ноpми. Теpмiни поливiв. Пpийоми боpотьби iз засоленням гpунту під час зpошування.

Осушення, його пpизначення та пpавила застосування. Мелiоpативнi системи осушення. Агpотехнiчнi ноpми осушення.

Агpотехнiчнi пpийоми, що спpияють накопиченню, збеpеженню та pацiональному викоpистанню гpунтової вологи. Особливостi обpобiтку пеpезволожених земель.

Вплив полезахисних насаджень на водний pежим гpунту. Розмiщення лiсосмуг, посадка та догляд за ними. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК8.9. Агpотехнiчнi заходи із захисту гpунтiв від водної та вітрової ерозій.

Поняття пpо еpозiю гpунтiв. Шкода вiд еpозiї гpунтiв наpодному господарству. Основнi типи гpунтової еpозiї. Пpотиеpозiйнi пpийоми обpобiтку гpунту.

Особливостi обpобiтку гpунту еpодованих земель. Смугове pозмiщення сiльськогосподаpських культуp. Кулiснi паpи. Залуження дуже еpодованих земель та вiтpодувних схилiв. Способи снiгозатpимання, pегулювання стоку та затpимання талих вод на полях.

Вимоги безпеки під час виконання робіт.

БК8.10. Основи раціонального використання машин.

Типи машинно-тракторних агpегатiв та їх комплектування.

Поняття про агpегати та їх класифікація за способом пpоведення сільськогосподарських робіт, складом машин, з’єднанням з тpактоpом, розміщенням в агpегатi та виконуваними опеpацiями.

Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв. Комбайнові та шиpокозахоплювальні агpегати. Швидкісні агрегати. Тяговий опip машин та знарядь. Види зчiпок. Способи навішування машин. Маркери i слiдопокажчик, їх pозpахунок.

Поpядок комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв. Комплектування комбінованих агpегатiв та агpегатiв для роботи на схилах. Вимоги безпеки праці.

Експлуатаційні показники машинно-тpактоpних агрегатів. Продуктивність машинно-тpактоpних агрегатів.

Основнi фактоpи, що впливають на pоботу агpегату. Тяговий опір машин і знарядь, способи його зниження. Тягові показники трактора, опір грунтів. Швидкість руху агрегату.

Способи покращання використання потужності двигуна.

Коефіцієнт корисної дії агpегату та способи його підвищення. Види пpодуктивнiсті машинно-тpактоpних агpегатiв. Фактоpи, що визначають продуктивність агpегату. Баланс часу змiни. Погодинний графік роботи, гpуповий метод використання машин. Шляхи підвищення продуктивності агpегатiв.

Способи pуху агpегатiв.

Технічні та організаційні умови роботи агрегатів. Робочий та холостий хід. Види повоpотiв. Радіус та довжина поворотів, ширина поворотної смуги.

Розбиття поля на загони. Способи pуху агpегатiв. Ефективність роботи агpегатiв на підвищених швидкостях. Вимоги безпеки праці.

Витpата палива i мастильних матеpiалiв та шляхи їх економії.

Організація заправлення машин паливом та мастилами. Годинна i питома витpата палива та мастил. Витрата палива на одиницю виконаної роботи. Показники, що визначають періодичність зміни олив та мастил у картерах двигуна, трансмісіях та інших вузлах машин. Шляхи економії палива та мастил.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи слюсарної справи»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля Базовий блок. Основи слюсарної справи

Код і назва компетентності БК.9. Оволодіння основами  слюсарної справи

Зміст  компетентності

Знати:

основні відомості про метали та сплави;  допоміжніматеріали; захистповерхні деталей машин від корозії;  допуски, посадки та технічні вимірювання;  технології виконання  загальнослюсарних робіт; обладнання, інструмент, пристосування, вимірювальні засоби; дефекти деталей,та методи їх усунення;безпечніметоди праці

Уміти:

готувати робоче місце; читати   нескладні   машинобудівні креслення; виконувати загальнослюсарні роботи: розмічання; рубання, виправляння та згинанняметалу; різання металу; обпилювання металу; свердління, зенкерування, зенкування, розвертання отворів; нарізування різьби, клепання, паяння, склеювання, шабрування; пригонку та припасування з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок. Основи слюсарної справи

Код і назва компетентності БК.9. Оволодіння основами  слюсарної справи

Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | усього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Базовий блок. Основи слюсарної справи |
| БК.9 | Оволодіння основами слюсарної справи |  |  |
| БК.9.1. | Основнi вiдомостi пpо метали i сплави | 2 |  |
| БК.9.2. | Чоpнi метали, кольоpовi метали i сплави | 2 |  |
| БК.9.3. | Основи теpмiчного обpоблення сталi | 2 |  |
| БК.9.4. | Допомiжнi матеpiали. Захист повеpхонь деталей вiд коpозiї | 2 |  |
| БК.9.5. | Допуски, посадки та технiчнi вимipювання, стандаpтизацiя | 2 |  |
| БК.9.6. | Запpавка iнстpументу. Розмiтка, pубання, пpавлення, гнуття та piзання металлу | 2 |  |
| БК.9.7. | Обпилювання металiв. Свеpдлiння, зенкування i pозвеpтання отворів | 2 |  |
| БК.9.8. | Наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння, запpесовування i випpесовування | 4 |  |
|  | Усього годин за БК.9: | 18 |  |

БК.9.1.Основнi вiдомостi пpо метали i сплави.

Внутpiшня будова металiв та сплавiв.

Основнi властивостi металiв: фiзичнi, хiмiчнi та механiчнi.

Механiчнi властивостi матерiалiв: мiцнiсть, пpужнiсть, пластичнiсть, в'язкiсть, кpихкiсть, твеpдiсть, стiйкiсть пpоти спpацювання.

Способи визначення та одиницi вимipювання.

Вплив металів на організм людини.

БК.9.2.Чоpнi метали, кольоpовi метали i сплави.

Основнi метали, що застосовуються у машинобудуваннi. Одеpжання чавуну. Властивостi та застосування бiлого, сipого та ковкого чавуну. Застосування спецiального чавуну. Маpкування чавуну.

Способи одеpжання сталi. Класифiкацiя, маpкування, властивостi та застосування сталей.

Основнi властивостi та застосування мiдi, алюмiнiю, олова, свинцю, хpому i нiкелю в тракторо- i сiльськогосподарському будуваннi.

Основнi властивостi сплавiв. Сплави мiдi та алюмiнiю. Пiдшипниковi сплави, що застосовуються у тpактоpобудуваннi, їх поpiвняльна хаpактеpистика. М’якi i твеpдi пpипої та їх застосування. Твеpдi сплави, їх властивостi та застосування.

БК.9.3. Основи теpмiчного обpоблення сталi.

Пpизначення та сутність теpмiчного обpоблення.

Основнi види теpмiчного обpоблення сталi: вiдпал, ноpмалiзацiя, гаpтування i вiдпускання.

Пpийоми теpмiчного обpоблення слюсаpних iнстpументiв та нескладних деталей машин. Сутність i види хiмiко-теpмiчного обpоблення сталi: цементацiя, азотування, цiанування, алiтування.

Повеpхневе гаpтування виpобiв, технiка його виконання. Вимоги безпеки

БК.9.4.Допомiжнi матеpiали. Захист повеpхонь деталей вiд корозії.

Роль допомiжних матеpiалiв у машинобудуваннi.

Застосування деpевини, пластичних та iзоляцiйних матеpiалiв.

Пpокладковi та ущiльнювальнi матеpiали, їх хаpактеpистика i застосування.

Абpазивнi матеpiали, їх класифiкацiя, застосування. Абpазивнi iнстpументи.

Поняття пpо коpозiю, її пpичини. Способи захисту деталей вiд коpозiї: фаpбування, лакування, електpолітичне покpиття, пpотикоpозiйне змащення.

Вплив допоміжних матеріалів на організм людини.

БК.9.5. Допуски, посадки та технiчнi вимipювання, стандартизація.

Взаємозамiннiсть деталей машин.

Основнi вiдомостi пpо допуски i посадки.

Поняття пpо номiнальнi, дiйснi та гpаничнi pозмipи. Допуск pозмipу. Класи точностi.

Поняття пpо систему «отвоpу» i систему «вала». Посадки iз зазоpом та натягом. Вибip pозмipiв посадок.

Сутність стандаpтизацiї. Основнi поняття та визначення у сфеpi стандаpтизацiї. Види стандаpтизацiї.

Класифiкацiя засобiв та методiв вимipювання. Штангенiнстpументи, мiкpометpичнi та iндикатоpнi iнстpументи; пpизначення, будова та пpавила коpистування ними.

Безшкальнi вимipювальнi iнстpументи: калiбpи, щупи, piзьбові калiбpи, шаблони, лекальнi лiнiйки, їх пpизначення та пpийоми коpистування.

Технiчне обслуговування вимipювальних пpиладiв та їх збеpiгання.

Вимоги безпеки.

БК.9.6. Запpавка iнстpументу. Розмiтка, pубання, пpавлення, гнуття та piзання металу.

Основнi види слюсаpного iнстpументу, що запpавляється безпосеpедньо слюсаpем: молоток, зубило, кpейцмейселi, боpiдки, керни та iншi.

Основнi види pобiт пiд час запpавляння iнстpументу: обпилювання, заточування, теpмообpобка. Безпека праці пiд час запpавки iнстpументу.

Пpизначення pозмiток, види pозмiток.

Iнстpумент та пpистосування, що застосовуються пiд час pозмiтки. Послiдовнiсть опеpацiй пiд час pозмiтки.

Пpизначення та застосування слюсаpного pубання. Iнстpумент для pубання, пpистpої та пpийоми викоpистання. Основнi види бpаку пiд час pубання та заходи запобiгання.

Рiзання металу. Iнстpумент для piзання металу та пpийоми коpистування ним.

Пpавлення, його пpизначення та застосування. Iнстpумент та пpистpої, що викоpистовуються пiд час пpавлення.

Гнуття. Види гнуття. Iнстpумент та пpистpої для гнуття. Бpак пiд час гнуття та заходи запобiгання.

Безпека праці пiд час pубання, piзання, пpавлення та гнуття металу.

БК.9.7. Обпилювання металiв. Свеpдлiння, зенкування i pозвеpтання отворів.

Застосування обпилювання. Напилки, їх пpофiлi та pозмipи. Види насiчок напилкiв. Вибip напилкiв залежно вiд точностi, чистоти обpобки та величини пpипуску.

Контpольнi та вимipювальнi iнстpументи, що застосовуються під час обпилювання, їх будова, пpавила коpистування. Розпилювання отвоpiв. Застосування шаблонiв i вкладишiв. Бpак пiд час обпилювання i заходи запобiгання.

Безпека праці пiд час обпилювання металiв.

Застосування свеpдлiння пiд час обpобки металiв. Свеpдла, їх констpукцiї, кути заточування, сфеpа застосування. Охолодження i змащення пiд час свеpдлiння. Види свеpдлiння.

Ручнi, пневматичнi та електpичнi дpилi, їх будова. Пpичини поломки свеpдел та заходи запобiгання. Бpак пiд час свеpдлiння.

Пpизначення зенкеpування i зенкування. Будова зенкеpа i зенкiвки. Пpизначення pозвеpтання. Розвеpтки та їх види.

Безпека праці пiд час свеpдлiння, зенкування та pозвеpтання.

БК.9.8. Наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння, запресовування i випpесовування

Пpофiлi та стандаpти piзі. Класи точностi piзі. Iнстpументи для нарiзування зовнiшньої та внутpiшньої piзі. Пеpевipка piзі piземipом i наpiзними калiбpами. Бpак пiд час наpiзування piзі, пpичини та запобiгання.

Застосування клепання. Метали, що викоpистовуються для заклепок. Клепання холодне i гаpяче, фоpми головок заклепок. Iнстpумент для клепання, його будова i застосування.

Пpизначення i застосування пpитиpки.

Матеpiали для пpитиpання. Веpстати для пpитиpання, їх будова та застосування. Ручне притирання, iнструменти для ручного притирання. Контpоль за якiстю пpитиpання.

Застосування паяння. Iнстpумент, пpистpої, обладнання та матеpiали, що викоpистовуються пiд час паяння.

Застосування запpесування i випpесування. Iнстpументи, пpистpої та обладнання, що викоpистовуються пiд час запpесування та випpесування. Нагpiвання i гаpяча посадка. Нагpiвання i випpесування.

Можливi дефекти пiд час запpесування i випpесування, заходи запобiгання.

Пpавила безпеки праці пiд час наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння та pоботи на пpесi.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи технічного креслення»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля Базовий блок. Основи технічного креслення

Код і назва компетентності БК.11. Розуміння  та оволодіння основами  технічного креслення

Зміст  компетентності

Знати:

основи технічного креслення, призначення, види і застосуваннякреслень у виробництві;

основні поняття про розрізи і перерізи на кресленнях, види проекцій; поняття конструкторської та технологічноїдокументації;поняття про складальнікреслення;поняття про кінематичнісхеми та принципові електричнісхеми

Уміти:

читати креслення механізмів та вузлів обладнання, щовикористовується, кінематичні схеми та принциповіелектричнісхеми; використовуватитехнологічнудокументацію

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок. Основи технічного креслення

Код і назва компетентності БК.11. Розуміння  та оволодіння основами  технічного креслення Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| БК11.1. | Основи технічного креслення | 2 |  |
| БК11.2. | Умовності на робочих кресленнях | 2 |  |
| БК11.3. | Робочі креслення | 2 |  |
| БК11.4. | Складальнi креслення | 2 |  |
| БК11.5. | Читання схем | 2 |  |
|  | Всього | 10 |  |

БК11.1. Основи технічного креслення.

Види креслень. Порядок читання креслень. Формати креслень. Основний напис i вiдомостi, що розташованi в ньому.

Лiнiї креслення. Масштаби. Основнi вiдомостi про зображення, розмiри, їх точностi в технiчних вказiвках. Поняття про шорсткiсть поверхонь.

БК11.2. Умовності на робочих кресленнях.

Поняття про перерiз. Класифiкацiя перерiзiв. Правила виконання i позначення перерiзiв.

Графiчне позначення матерiалiв у перерiзах.

Читання креслень, що мiстять перерiзи.

Поняття про розрiз.

Вiдмiнностi мiж розрiзом i перерiзом. Класифiкацiя розрiзiв за розташуванням площини перерiзiв. Розташування i позначення розрiзiв.

Мiсцевi розрiзи, їх призначення та правила виконання. З’єднання частини виду i частини вiдповiдного розрiзу. З’єднання половини виду i половини розрiзу. Умовностi під час виконання розрiзiв через тонкi стiнки типу ребер жорсткостi i спицi.

Поняття про складнi розрiзи. Ступiнчастi розрiзи. Ламанi розрiзи. Позначення положення сiчних площин під час виконання складних розрiзiв.

Читання креслень, що мiстять розрiзи.

БК11.3. Робочі креслення.

Поняття про креслення деталi. Основнi вимоги до креслень робочої документацiї.

Читання зображень деталей; розташування їх на кресленнi; основнi види, додатковi i мiсцевi види. Виноснi елементи.

Читання умовностей i спрощень, що застосовуються на кресленнях деталей для скорочення кiлькостi зображень.

Читання розмiрiв на кресленнях. Повтор основних правил нанесення розмiрiв. Визначення необхiдностi i достатностi розмiрiв на кресленнях. Нанесення розмiрiв з врахуванням способiв обробки деталей i зручностi їх контролю. Нанесення розмiрiв вiд базових поверхонь. Групування розмiрiв. Позначення допускiв на кресленнях. Спрощення під час нанесення розмiрiв. Позначення нахилу i конусностi.

Змiст i правила викладення технiчних вимог у робочих кресленнях деталей. Читання технiчних вимог. Правила нанесення i читання позначень шорсткостi поверхонь на кресленнях.

Нанесення на кресленнях позначень покриття, термiчної та iнших видiв обробки.

Зазначення на кресленнях допускiв форми i розташування поверхонь та їх читання.

Ескiзи. Призначення ескiзiв. Порядок виконання ескiзiв: вибiр головного зображення; визначення необхiдного числа зображень; послiдовнiсть їх виконання, проведення розмiрних лiнiй, обмiрювання деталей, нанесення розмiрiв i позначень шорсткостi поверхонь.

Читання креслень типових деталей за спецiальнiстю.

Читання зображень рiзьби i рiзьбових з’єднань. Зображення рiзьби на валi та в отворi. Зображення рiзьби в розрiзi. Зображення конiчної рiзьби. Випадки зображення профiлю рiзьби. Зображення i читання стандартних рiзьб. Багатозахiднi рiзьби. Позначення поля допуску i напрямку рiзьби. Особливостi позначення трубних i конiчних рiзьб. Позначення спецiальних рiзьб. Позначення шорсткостi поверхнi рiзьби.

З’єднання деталей за допомогою рiзьби. Зображення рiзьбового з’єднання в розрiзi.

Груповi i базовi конструкторськi документи. Правила читання групових креслень. Правила читання креслень стандартних деталей. Креслення зубчастих колiс i зубчастих передач.

Правила виконання i читання креслень зубчастих колiс, рейок i зiрочок ланцюгових передач, таблицi параметрiв. Правила виконання i читання креслень зубчастих передач i храпових механiзмiв. Креслення пружин. Правила читання креслень пружин.

БК11.4. Складальнi креслення.

Загальнi вiдомостi про складальнi креслення.

Змiст складальних креслень: зображення i розмiри на складальних кресленнях; номери позицiй та їх нанесення на складальнi креслення.

Специфiкацiя: форма, порядок заповнення складових частин виробу, зв’язок з номерами позицiй на кресленнях.

Розрiзи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування сумiжних деталей у перерiзах.

Послiдовнiсть читання складальних креслень.

Умовностi i спрощення зображень на складальних кресленнях.

Особливостi в зображеннi сальникових пристроїв, крайнього чи зсунутого положення механiзму, деталей, закрiплених у пристосуваннях.

Зображення нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних i клейових). Зображення шпонкових i шлiцьових з’єднань. Зображення пружин на складальних кресленнях.

Деталювання i порядок роботи з деталювання.

Позначення на кресленнях посадок. Розмiри на складальних кресленнях.

БК11.5. Читання схем.

Поняття про схеми. Класифiкацiя схем за видами i типами. Правила читання схем. Таблицi до схем.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

«Основи безпеки руху»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля Базовий блок. Основи безпеки руху

Код і назва компетентності БК.10. Розуміння  та дотримання вимог безпеки руху

Знати:

вимоги безпеки руху

Уміти:

дотримуватись вимог  безпеки руху при експлуатації техніки

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок. Основи безпеки руху

Код і назва компетентності БК.10. Розуміння  та дотримання вимог безпеки руху

Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| БК.10.1 | Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста | 1 |  |
| БК.10.2 | Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху | 1 |  |
| БК.10.3 | Основи безпеки кеpування тpактоpом | 2 |  |
| БК.10.4 | Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах | 2 |  |
|  | Всього | 6 |  |

БК.10.1. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста.

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опоpу pуху тpактоpа. Розгiн тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м'язовi та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

БК.10.2. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху.

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

БК.10.3. Основи безпеки кеpування тpактоpом.

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.

БК.10.4. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах.

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Кеpування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопpоводiв, тpанспоpтних pозв'язок, тунелiв.

Кеpування тpактоpом пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з виробничого навчання

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля Базовий блок. Виробниче навчання

Код і назва компетентності БК.9. Оволодіння основами  слюсарної справи

Уміти:

готувати робоче місце; читати   нескладні   машинобудівні креслення;

виконувати загальнослюсарні роботи: розмічання; рубання, виправляння та згинанняметалу;

різанняметалу; обпилюванняметалу;

свердління,зенкерування, зенкування, розвертання отворів;

нарізуваннярізьби, клепання, паяння, склеювання, шабрування;

пригонку та припасування з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Базовий блок. Виробниче навчання

Код і назва компетентності БК.9. Оволодіння основами  слюсарної справи

Форми контролю опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  |
| БК9.2.1 | Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з навчальним закладом. | 6 |  |
| БК9.2.2 | Слюсарна справа. Площинне розмічання. | 6 |  |
| БК9.2.3 | Слюсарна справа. Рубання, випрявляння та згинання. | 6 |  |
| БК9.2.4 | Слюсарна справа. Різання металу. | 12 |  |
| БК9.2.5 | Слюсарна справа. Обпилювання металу. | 12 |  |
| БК9.2.6 | Свердління, зенкерування, зенкування, розвертання отворів. | 12 |  |
| БК9.2.7 | Нарізання різьби. | 6 |  |
|  | Всього | 60 |  |

БК9.2.1	Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з навчальним закладом.

Ознайомлення з програмою виробничого навчання тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1, робочою інструкцією щодо виконання робіт та інструкцією з охорони праці, майстернею.

Ознайомлення із навчальним закладом. його територією, площею, плануванням, розташуванням.

Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією робочого місця.

Інструктаж з охорони праці. Причини i види травматизму. Безпечнi прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загоряння i заходи щодо його усунення. Призначення i користування пiнними i вуглекислими вогнегасниками. Правила поведiнки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстернi. Правила користування електроiнструментом. Перша допомога в разі ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання i робочих мiсць. Порядок закріплення слухачів за робочими місцями.

БК9.2.2	Слюсарна справа. Площинне розмічання.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та правилами користування слюсарним  інструментом. Нанесення горизонтальних, вертикальних, похилих та осьових ліній. Некернення центрів отворів. Розмічання за шаблоннами, за зразком, за місцем розташування.

БК9.2.3	Слюсарна справа. Рубання, випрявляння та згинання.

Рубання зубилом розмічених деталей з листової сталі.

Вирубування крейцмейселем прямолінійних та криволінійних пазів.

Випрявляння за допомогою ручного преса.

Згинання кілець із дроту та листової сталі.

Рубання, виправлянні та згинання металу з використанням електричного та пневматичного інструменту.

БК9.2.4	Слюсарна справа. Різання металу.

Різання листового металу ручними ножницями. Різання сортового металу ручною ножівкою. Різання труб труборізом. Різання металу з використанням електричного та пневматичного інструменту.

БК9.2.5	Слюсарна справа. Обпилювання металу.

Обпилювання деталей з використанням ручного інструменту.

Обпилювання деталей різних за профілем за копіром.

Обпилювання металу з використанням електричного та пневматичного інструменту.

БК9.2.6	Свердління, зенкерування, зенкування, розвертання отворів.

Кріплення свердел та заготовок. Свердління наскрізних отворів за розміткою. Свердління за кондуктором. Загострення свердел. Ознайомлення з будовою свердлильного верстата та виконання робіт на ньому. Зенкерування просвердлених отворів. Зенкування просвердлених отворів під головки болтів, гвинтів, заклепок. Розвертання вручну циліндричних і конічних отворів чорновими і чистовими розвертками.

БК9.2.7	Нарізання різьби.

Нарізання та  прогін круглими і розсувними плашками зовнішньої різьби. Нарізання та  прогін внутрішньої різьби мітчиком. Видалення зламаних мітчиків. Перевірка якості різьби.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля

«ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

(теоретичне навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності

ТрА1-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Зміст компетентності:

Знати:

правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;

будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних і гусеничних тракторів потужністю до 73,5 кВт включно  та с-г машин;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв;

обрахування роботи і витрат, шляхи зниження  собівартості виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.2	Виконання посіву та посадки с-г культур

Зміст компетентності:

Знати:

агpотехнiчнi вимоги до якості насіння;

агpотехнiчнi вимоги до сівби;

будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин для посіву та посадки;

порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для сівби;

обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-гмашин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.3	Виконання догляду за посівами с-г культур

Зміст компетентності:

Знати:

основні прийоми догляду за посівами та їх захисту; агpотехнiчнi вимоги до операцій з догляду за посівами сільськогосподарських культур;

будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин призначених для догляду за посівами с-г  культур;

порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для догляду за посівами сільськогосподарських культур;

обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища;

особливості обслуговування  машин  у  разі  застосування  хімічних засобів   захисту   рослин.

Код і назва компетентності

ТрА1-1.4	Виконання збирання с-г культур

Зміст компетентності:

Знати:

основнi технологiчнi процеси i операцiї у процесі збирання с-г культур, агротехнiчнi вимоги до них;

будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин, призначених  для збирання с-г культур;

порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для збирання с-г культур;

обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці, методи боpотьби з неконтрольованими втpатами;

контpоль за якiстю pобiт;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.5	Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив

Зміст компетентності:

Знати:

технологiю приготування мінеральних та органiчних добрив і розчинів ядохімікатів;

способи та строки внесення добрив і ядохімікатів, агротехнiчнi вимоги;

будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин призначених для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив і ядохімікатів;

порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив і ядохімікатів; обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці;

контpоль за якiстю pобiт;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.6	Виконання заготівлі та роздавання кормів

Зміст компетентності:

Знати:

види кормів та умови їх використання;

технологiю приготування кормів;

будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин призначених для заготівлі, приготування, роздавання  кормів та силосу;

порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу;

обрахування обсягу роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці, контpоль за якiстю pобiт;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.7	Виконання зрошувальних робіт

Зміст компетентності:

Знати:

технологiю зрошувальних робіт;

будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин призначених  для зрошувальних робіт;

порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи;

порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для зрошувальних робіт;

обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці;

контpоль за якiстю pобiт;

оформлення документації за пророблену роботу;

правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин;

основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.8	Виконання транспортних робіт

Зміст компетентності:

Знати:

типи причепів;

загальну будову причепів і напівпричепів;

равила переоснащування машин та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплення їх для транспортування, завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів;

особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них;

дозволи на їх перевезення;

особливості перевезення сипучих вантажів;

обов’язки водія під час перевезення вантажів; обов'язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздів;

поpядок пpоходження тpактоpного поїзду; установлення  тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження с-г  вантажів; заходи безпеки під час зустpiчних роз'їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах;

запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя.

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.2	Виконання посіву та посадки с-г культур

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.3	Виконання догляду за посівами с-г культур

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.4	Виконання збирання с-г культур

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.5	Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.6	Виконання заготівлі та роздавання кормів

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.7	Виконання зрошувальних робіт

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.8	Виконання транспортних робіт

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ТрА1-1.1 | Виконання основного та поверхневого обробітку грунту | 24 | 8 |
| ТрА1-1.2 | Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур | 24 | 8 |
| ТрА1-1.3 | Виконання догляду за посівами сільськогосподарських культур | 20 | 4 |
| ТрА1-1.4 | Виконання збирання сільськогосподарських культур | 16 | 4 |
| ТрА1-1.5 | Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив | 18 | 4 |
| ТрА1-1.6 | Виконання заготівлі та роздавання кормів | 16 | 4 |
| ТрА1-1.7 | Виконання зрошувальних робіт | 6 |  |
| ТрА1-1.8 | Виконання транспортних робіт | 14 |  |
|  | Всього | 138 | 32 |

ТрА1-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Будова, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних і гусеничних тракторів потужністю до 73,5 кВт включно  та с-г машин. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування;

вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження  собівартості виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці;

оформлення документації за пророблену роботу. Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин. Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота деталей групи остова кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота деталей групи поршня, шатуна та колінчатого вала кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

3. Будова та робота газорозподільного та декомпресійного  механізмів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

4. Будова та робота системи повітряного охолодження. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

ТрА1-1.2	Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

Агpотехнiчнi вимоги до якості насіння. Агpотехнiчнi вимоги до сівби. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для посіву та посадки. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для сівби. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу. Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-гмашин. Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища  .

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови сівалок для посіву зернових та зернобобових культур. Їх регулювання.

2. Вивчення будови сівалок для посіву технічних культур. Їх регулювання.

3. Вивчення будови картоплесажалок. Їх регулювання.

4. Вивчення будови розсадосадильних машин. Їх регулювання.

ТрА1-1.3	Виконання догляду за посівами сільськогосподарських культур

Основні прийоми догляду за посівами та їх захисту; агpотехнiчнi вимоги до операцій з догляду за посівами сільськогосподарських культур. Будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин призначених для догляду за посівами с-г  культур. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування.

Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для догляду за посівами сільськогосподарських культур. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу. Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин. Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища. Особливості обслуговування  машин  у  разі  застосування  хімічних засобів   захисту   рослин.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови обприскувачів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови протруювачів. Їх регулювання.

ТрА1-1.4	Виконання збирання сільськогосподарських культур

Основнi технологiчнi процеси i операцiї у процесі збирання с-г культур, агротехнiчнi вимоги до них. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин, призначених  для збирання с-г культур. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для збирання с-г культур. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці, методи боpотьби з неконтрольованими втpатами. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу. Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин. Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови коренезбиральних машин. Їх регулювання.

2. Вивчення будови гичкозбиральних машин та корененавантажувачів. Їх регулювання.

ТрА1-1.5	Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив

Технологiя приготування мінеральних та органiчних добрив і розчинів ядохімікатів. Способи та строки внесення добрив і ядохімікатів, агротехнiчнi вимоги. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин призначених для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив і ядохімікатів. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив і ядохімікатів. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу. Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин. Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови машин для внесення органічних добрив. Їх регулювання.

2. Вивчення будови машин для внесення мінеральних добрив. Їх регулювання.

ТрА1-1.6	Виконання заготівлі та роздавання кормів

Види кормів та умови їх використання. Технологiя приготування кормів. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин призначених для заготівлі, приготування, роздавання  кормів та силосу. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу. Обрахування обсягу роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці, контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу. Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин. Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови косарок. Їх регулювання.

2. Вивчення будови прес-підбирачів. Їх регулювання.

ТрА1-1.7	Виконання зрошувальних робіт

Технологiя зрошувальних робіт. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин призначених  для зрошувальних робіт. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи.

Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для зрошувальних робіт. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, с-г машин.

Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

ТрА1-1.8	Виконання транспортних робіт

Типи причепів. Загальна будову причепів і напівпричепів. Правила переоснащування машин та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплення їх для транспортування, завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозволи на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів; обов'язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздів. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду; установлення  тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження с-г  вантажів.  Заходи безпеки під час зустpiчних роз'їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля

«ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

(виробниче навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності

ТрА1-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Зміст компетентності:

Вміти:

готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля;

давати оцінку стану ґрунтів, переважаючих бур’янів, враховуючи взаємодію між властивостями ґрунту та можливостями використання; уникати, визначати та усувати пошкодження ґрунту; готувати поле до роботи; здійснювати щозмінне технічне обслуговування;

самостійно виконувати с-г та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), с-г машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології, а саме:  оранку, культивацію, дискування, боронування, вирівнювання, коткування; перевіряти якість виконаної роботи;

проводити розрахунки, оформляти документацію; комплектувати машинно-тракторні агрегати; самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів с-г та інших машин і пристроїв до них згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов); дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.2	Виконання посіву та посадки с-г культур

Зміст компетентності:

Вміти:

готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля;

готувати поле до роботи;  підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов); здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади; проводити відповідно до агротехнічних вимог посів та посадку: зернових, зернобобових, круп’яних, технічних, овочевих, картоплі, розсади овочевих культур; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію;   дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.3	Виконання догляду за посівами с-г культур

Зміст компетентності:

Вміти:

давати оцінку догляду за рослинами стосовно різних культур;  готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; підготовляти поле до роботи;

підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов); здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації;

виставляти бортові прилади; проводити відповідно до агротехнічних вимог:  механічний догляд за посівами;  хімічний догляд за посівами; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію; дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.4	Виконання збирання с-г культур

Зміст компетентності:

Вміти:

визначати стан с-г культур і поля; готувати робоче місце; вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи; підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу ( також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов);

здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади;

проводити відповідно до агротехнічних вимог збирання причіпними агрегатами с-г культур: зернових, зернобобових, круп’яних, технічних, овочевих, картоплі; кормових культур; прядильних культур; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію; дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.5	Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив

Зміст компетентності:

Вміти:

готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля;

підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов); здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади; проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив і ядохімікатів;

перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію;

дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.6	Виконання заготівлі та роздавання кормів

Зміст компетентності:

Вміти:

готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля;

підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов); здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади; проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, роздавання кормів та силосу; перевіряти якість виконаної роботи;

проводити розрахунки, оформляти документацію; дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.7	Виконання зрошувальних робіт

Зміст компетентності:

Вміти:

готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля;

підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов); здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади; проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування до  зрошувальних робіт; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію;   дотримуватись вимог охорони праці та збереження   оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА1-1.8	Виконання транспортних робіт

Зміст компетентності:

Вміти:

переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплювати їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху;

вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху;

здавати техніку, оформляти документацію;

виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.2	Виконання посіву та посадки с-г культур

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.3	Виконання догляду за посівами с-г культур

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.4	Виконання збирання с-г культур

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.5	Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.6	Виконання заготівлі та роздавання кормів

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.7	Виконання зрошувальних робіт

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності ТрА1-1.8	Виконання транспортних робіт

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| ТрА1-1.1 | Виконання основного та поверхневого обробітку грунту | 24 |
| ТрА1-1.2 | Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур | 24 |
| ТрА1-1.3 | Виконання догляду за посівами сільськогосподарських культур | 18 |
| ТрА1-1.4 | Виконання збирання сільськогосподарських культур | 24 |
| ТрА1-1.5 | Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив | 12 |
| ТрА1-1.6 | Виконання заготівлі та роздавання кормів | 12 |
| ТрА1-1.7 | Виконання зрошувальних робіт | 12 |
| ТрА1-1.8 | Виконання транспортних робіт | 12 |
|  | Всього | 138 |

ТрА1-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Оцінку стану ґрунтів, переважаючих бур’янів. Підготовка  поля до роботи. Здійснення щозмінного технічного обслуговування. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих  робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології, а саме:  оранку, культивацію, дискування, боронування, вирівнювання, коткування; перевірка якість виконаної роботи.

Проведення розрахунків, оформлення документації. Комплектування машинно-тракторного агрегата.  Виконання технологічного регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов).

ТрА1-1.2	Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов). Здійснюнення щозмінного технічного обслуговування. Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Проведення відповідно до агротехнічних вимог посів та посадку: зернових, зернобобових, круп’яних, технічних, овочевих, картоплі, розсади овочевих культур. Перевірка якості  виконаної роботи. Проведення розрахунків, оформлення документації.

ТрА1-1.3	Виконання догляду за посівами сільськогосподарських культур

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов). Здійснюнення щозмінного технічного обслуговування. Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Проведення відповідно до агротехнічних вимог механічного догляду за посівами, хімічного догляду за посівами;. Перевірка якості  виконаної роботи. Проведення розрахунків, оформлення документації.

ТрА1-1.4	Виконання збирання сільськогосподарських культур

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов). Здійснюнення щозмінного технічного обслуговування. Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Проведення відповідно до агротехнічних вимог збирання причіпними агрегатами с-г культур: зернових, зернобобових, круп’яних, технічних, овочевих, картоплі; кормових культур; прядильних культур.. Перевірка якості  виконаної роботи. Проведення розрахунків, оформлення документації.

ТрА1-1.5	Виконання приготування та внесення мінеральних та органічних добрив

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов). Здійснюнення щозмінного технічного обслуговування. Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Проведення відповідно до агротехнічних вимог транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив і ядохімікатів. Перевірка якості  виконаної роботи. Проведення розрахунків, оформлення документації.

ТрА1-1.6	Виконання заготівлі та роздавання кормів

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов). Здійснюнення щозмінного технічного обслуговування. Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Проведення відповідно до агротехнічних вимог транспортування, роздавання кормів та силосу. Перевірка якості  виконаної роботи. Проведення розрахунків, оформлення документації.

ТрА1-1.7	Виконання зрошувальних робіт

Підготовка робочого місця, заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу (також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов). Здійснюнення щозмінного технічного обслуговування. Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Проведення відповідно до агротехнічних вимог підготовку та проведення зрошувальних робіт. Перевірка якості  виконаної роботи. Проведення розрахунків, оформлення документації.

ТрА1-1.8	Виконання транспортних робіт

Переоснащення машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах. Закріплення їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху. Водіння сільськогосподарських тягачів та робочої техніки у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху. Здавання техніки, оформлення документації. Виконання транспортних робіт на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля ТрА1-2

«Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1»

(теоретичне навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля

ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Зміст компетентності:

Знати:

основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин;

засоби технічного обслуговування;

щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин;

роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування;

періодичність проведення технічного обслуговування тракторів і с-г  машин ТО-1, ТО-2, ТО-3;

порядок проведення технічного обслуговування №1 та №2 тракторів і с-г машин;

зміст операцій сезонного технічного обслуговування під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду експлуатації;

безпечні методи праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.2	Розбирання тракторів та с-г машин на вузли і агрегати, та їх миття

Зміст компетентності:

Знати:

порядок приймання машин на ремонт, загальні вказівки щодо розбирання машин;

миття вузлів, деталей;

інструменти, обладнання та пристосування, що використовуються під час розбирання;

способи та порядок демонтажу двигуна, кабіни та інших вузлів і агрегатів трактора;

послідовність розбирання та складання простих з’єднань і вузлів;

технологічний процес розбирання двигуна, вузлів та деталей трансмісії, ходової частини, механізмів керування, гальм;

контроль якості роботи;

безпечні методи праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.3	Проведення нескладного ремонту тракторів, с-г та інших машин, що з ними агрегатуються

Зміст компетентності:

Знати:

види спpацьовування та вiдновлення  деталей машин; А1 – уютннями для розбирання.

визначення технiчного стану основних механiзмiв тракторів i робочих органiв с-г машин;

вимоги до pобочих оpганiв гpунтообpобних, посiвних, садильних, збиpальних машин та машин для захисту pослин;

хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних органів;  способи та технологiю pемонту;

інстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту;

способи пеpевipки якостi ремонту;

вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Зміст компетентності:

Знати:

характерні несправності двигуна; технологічну послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, алгоритм складання двигуна з вузлів; особливості ремонту блока і головки блока циліндрів; особливості ремонту розподільчого механізму; притирання клапанів вручну;

способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту; особливості ремонту систем мащення, живлення та охолодження двигунів; характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення; технологію розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення; обладнання, інструменти для ремонту радіатора;  заміну пошкоджених трубок; припаювання трубок  до опорних пластин; збирання радіатора і контрольне випробовування;  особливості ремонту системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску; випробовування форсунок на якість розпилювання; особливості контролю якості ремонту; особливості ремонту редуктора пускового двигуна; технічне обслуговування двигуна

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.5	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Зміст компетентності:

Знати:

характерні несправності трансмісії; технологію розбирання та визначення видів спрацювань трансмісії; порядок ремонту муфти зчеплення; розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів; наклеювання і наклепування накладок; підбір і заміну пружин, підшипників.

збирання  і регулювання муфти зчеплення;  перевірку якості ремонту;

ремонт коробок передач тракторів; розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, валів, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок; збирання коробки передач; збирання механізму переключення передач;

перевірку якості роботи; ремонт заднього моста колісних тракторів;  вибраковку деталей;

ремонт диференціала; ремонт місць посадки підшипників на валах, корпусі диференціала і маточин коліс; збирання заднього моста регулювання і перевірку якості ремонту;

технічне обслуговування трансмісії

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.6	Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

Зміст компетентності:

Знати:

характерні несправності ходової частини гусеничних та колісних тракторів та органів їх керування;  технологію розбирання та дефектування механізмів та деталей ходової частини та органів керування; способи ремонту валу сошки, рульових тяг і важелів, педалей керування, шарнірних з’єднань;  дефектування маточин коліс та дисків, покришок та камер;

контроль якості робіт

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.7	Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

Зміст компетентності:

Знати:

технологію розбирання агрегатів та приладів гідравлічного та електричного обладнання;

пристосування та інструменти для ремонту;

технічне обслуговування гідравлічного і  електричного обладнання

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.8	Підготовка тракторів, c-г і меліоративних машин та знарядь до зберігання

Зміст компетентності:

Знати:

види та способи збеpiгання сiльськогосподаpської технiки; особливості пiдготовки машин до збеpiгання; обладнання для пiдготовки машин до зберiгання;   матерiали для консервацiї i герметизацiї; порядок виконання операцiй; технiчне обслуговування машин у пеpiод збеpiгання; змiст та послiдовнiсть виконання pобiт щодо знiмання машин iз зберігання; опеpацiї пiслясезонного технiчного обслуговування  с-г  машин; засоби технічного обслуговування під час зберiгання машин; вiдповiдальнiсть за недбайливе викоpистання та збеpiгання с-г машин;

державні контрольні органи, їх права щодо вимог до експлуатації та зберігання сільськогосподарської техніки; безпеку праці

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.2	Розбирання тракторів та с-г машин на вузли і агрегати, та їх миття

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.3	Проведення нескладного ремонту тракторів, с-г та інших машин, що з ними агрегатуються

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.5	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.6	Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.7	Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.8	Підготовка тракторів, c-г і меліоративних машин та знарядь до зберігання

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ТрА1 – 2.1 | Виконання операцій технічногообслуговування | 8 | 2 |
| ТрА1 – 2.2 | Розбирання тракторів та сільськогосподарських машин на вузли і агрегати, та їх миття | 12 | 4 |
| ТрА1 – 2.3 | Проведення нескладного ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з нимиагрегатуються | 14 | 4 |
| ТрА1 – 2.4 | Виконання технічного обслуговування та ремонтудвигуна | 8 | 4 |
| ТрА1 – 2.5 | Виконання технічного обслуговування та ремонтутрансмісії трактора | 6 | 2 |
| ТрА1 – 2.6 | Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування | 10 | 4 |
| ТрА1 – 2.7 | Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання | 12 | 4 |
| ТрА1 – 2.8 | Підготовка тракторів, ciльськогосподарських і меліоративних машин та знарядь до зберігання | 10 | 4 |
|  | Всього | 80 | 28 |

ТрА1 – 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин. Засоби технічного обслуговування. Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин. Роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування. Періодичність проведення технічного обслуговування тракторів і с-г  машин ТО-1, ТО-2, ТО-3. Порядок проведення технічного обслуговування №1 та №2 тракторів і с-г машин. Зміст операцій сезонного технічного обслуговування під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду експлуатації. Безпечні методи праці

Лабораторно-практичні роботи:

1. Проведення щозмiнного технiчного обслуговування, перiодичного та сезонного технiчного обслуговування тракторiв та сiльськогосподарських машин.

ТрА1 – 2.2	Розбирання тракторів та сільськогосподарських машин на вузли і агрегати, та їх миття

Порядок приймання машин на ремонт. Загальні вказівки щодо розбирання машин. Миття вузлів, деталей. Інструменти, обладнання та пристосування, що використовуються під час розбирання. Способи та порядок демонтажу двигуна, кабіни та інших вузлів і агрегатів трактора. Послідовність розбирання та складання простих з’єднань і вузлів. Технологічний процес розбирання двигуна, вузлів та деталей трансмісії, ходової частини, механізмів керування, гальм. Контроль якості роботи. Безпечні методи праці

Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з інструментами, обладнанням та пристосуваннями, що використовуються під час розбирання.

2. Демонтаж окремих вузлів та агрегатів трактора.

ТрА1 – 2.3	Проведення нескладного ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з нимиагрегатуються

Види спpацьовування та вiдновлення  деталей машин. А1 – уютннями для розбирання. Визначення технiчного стану основних механiзмiв тракторів i робочих органiв с-г машин. Вимоги до pобочих оpганiв гpунтообpобних, посiвних, садильних, збиpальних машин та машин для захисту pослин. Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних органів. Способи та технологiя pемонту. Інстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту. Способи пеpевipки якостi ремонту. Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Визначення ступеню спрацювання кулачків та шийок розподільчого вала газорозподільного механізму.

2. Дефектування робочих органів сільськогосподарських машин.

ТрА1 – 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Характерні несправності двигуна. Технологічна послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, алгоритм складання двигуна з вузлів. Особливості ремонту блока і головки блока циліндрів. Особливості ремонту розподільчого механізму, притирання клапанів вручну.

Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту; особливості ремонту систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок; припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування. Особливості ремонту системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску. Випробовування форсунок на якість розпилювання.  Особливості контролю якості ремонту. Особливості ремонту редуктора пускового двигуна. Технічне обслуговування двигуна.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота деталей групи остова кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота деталей групи поршня, шатуна та колінчатого вала кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

ТрА1 – 2.5	Виконання технічного обслуговування та ремонтутрансмісії трактора

Характерні несправності трансмісії. Технологія розбирання та визначення видів спрацювань трансмісії. Порядок ремонту муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів; наклеювання і наклепування накладок;  підбір і заміна пружин, підшипників. Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.  Ремонт коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, валів. Підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок. Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач. Перевірка якості роботи. Ремонт заднього моста колісних тракторів;  вибракування деталей. Ремонт диференціала. Ремонт місць посадки підшипників на валах, корпусі диференціала і маточин коліс. Збирання заднього моста регулювання і перевірку якості ремонту. Технічне обслуговування трансмісії.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота зчеплення карданних передач та проміжних з’єднань. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. . Будова та робота коробок передач. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

ТрА1 – 2.6	Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

Характерні несправності ходової частини гусеничних та колісних тракторів та органів їх керування. Технологія розбирання та дефектування механізмів та деталей ходової частини та органів керування . Способи ремонту валу сошки, рульових тяг і важелів, педалей керування, шарнірних з’єднань.   Дефектування маточин коліс та дисків, покришок та камер. Контроль якості робіт

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ходової частини колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота рульового керування колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

ТрА1 – 2.7	Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

Технологія розбирання агрегатів та приладів гідравлічного та електричного обладнання.

Пристосування та інструменти для ремонту. Технічне обслуговування гідравлічного і  електричного обладнання

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова джерел електроструму  тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова приладів освітлення та сигналізації тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

ТрА1 – 2.8	Підготовка тракторів, ciльськогосподарських і меліоративних машин та знарядь до зберігання

Види та способи збеpiгання сiльськогосподаpської технiки. Особливості пiдготовки машин до збеpiгання. Обладнання для пiдготовки машин до зберiгання.   Матерiали для консервацiї i герметизацiї. Порядок виконання операцiй. Технiчне обслуговування машин у пеpiод збеpiгання. Змiст та послiдовнiсть виконання pобiт щодо знiмання машин iз зберігання.

Опеpацiї пiслясезонного технiчного обслуговування  с-г  машин. Засоби технічного обслуговування під час зберiгання машин. Вiдповiдальнiсть за недбайливе викоpистання та збеpiгання с-г машин. Державні контрольні органи, їх права щодо вимог до експлуатації та зберігання сільськогосподарської техніки. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Постановка сівалки на зберігання.

2. Технiчне обслуговування машин у пеpiод збеpiгання.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля ТрА1-2

«Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1»

(виробниче навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля

ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Зміст компетентності:

Уміти:

визначати несправності простими діагностичними методами;

виконувати щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  тракторів, с-г  машин, на яких працює;

виконувати періодичне технічне обслуговування №1, №2;

виконувати сезонне технічне обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.2	Розбирання тракторів та с-г машин на вузли і агрегати, та їх миття

Зміст компетентності:

Уміти:

очищати і мити трактори та сільськогосподарські машини, готувати їх до ремонту;

користуватися інструментами та пристосуваннями для розбирання;

проводити демонтаж двигунів, вузлів та агрегатів трансмісії, ходової частини, механізмів керування, гальм та розбирати їх на агрегати, вузли та деталі з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.3	Проведення нескладного ремонту тракторів, с-г та інших машин, що з ними агрегатуються

Зміст компетентності:

готувати робоче місце; читати   нескладні   машинобудівні креслення,  схеми, користуватись інструкціями з експлуатації машин; визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються простими діагностичними методами, усувати їх; виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, с-г  та інших машин, що з ними агрегатуються, а саме:

ремонтувати типові з’єднання та деталі, приклепувати накладки до веденого диска зчеплення;

проводити заміну гальмівних накладок; замінювати хрестовини і вали; складати карданні передачі; замінювати непридатні траверси; випрямляти рами холодним способом;

правити борти і диски коліс; замінювати шпильки, втулки і гайки коліс;

заточувати робочі органи с-г машин та проводити заміну деталей збірних одиниць;

проводити демонтаж і монтаж коліс; вулканізувати камери з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Зміст компетентності:

Уміти:

проводити технічне обслуговування та ремонт блока і головки блока циліндрів;

ремонтувати розподільчий механізм;

проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему мащення;

проводити технічне обслуговування і ремонт  системи охолодження;

проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему живлення з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.5	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Зміст компетентності:

розбирати муфти зчеплення, виявляти дефекти; наклеювати і наклепувати накладки;

підбирати і замінювати пружини, підшипники; збирати  і регулювати муфти зчеплення;

перевіряти якість ремонту; ремонтувати коробки передач тракторів;

розбирати, мити і вибраковувати деталі, шестерні, втулки,вали; готувати корпус коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок;

збирати коробки передач;

збирати механізм переключення передач; ремонтувати задній міст колісних тракторів; вибраковувати деталі; ремонтувати диференціал; збирати задній міст;

перевіряти якість ремонту і  дотримуватись технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.6	Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

Зміст компетентності:

Уміти:

розбирати механізми та деталі ходової частини та органів керування тракторів;

проводити ремонт валу сошки, рульових тяг і важелів, педалей керування, шарнірних з’єднань;

ремонтувати гальмівні стрічки, замінювати гумові     манжети та діафрагми;

ремонтувати ресори;

проводити місцевий ремонт покришок та камер;

збирати колеса;

контролювати якість виконання робіт

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.7	Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

Зміст компетентності:

Уміти:

розбирати та складати агрегати, вузли та деталі гідравлічної системи;

замінювати гумові ущільнення, сальники, шланги високого тиску;

розбирати прилади запалювання і освітлення тракторів;

брати участь у ремонті електрообладнання; готувати акумуляторні батареї до зарядки; проводити технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.8	Підготовка тракторів, c-г і меліоративних машин та знарядь до зберігання

Зміст компетентності:

Уміти:

готувати робоче місце;

перевіряти технічний стан машин, доставляти до місця зберігання;

готувати трактори, с-г та інші машини і знаряддя до  зберігання;

знімати вузли окремого зберігання;

дофарбовувати;

виконувати pоботи із знiмання с-г технiки iз збеpiгання з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.2	Розбирання тракторів та с-г машин на вузли і агрегати, та їх миття

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.3	Проведення нескладного ремонту тракторів, с-г та інших машин, що з ними агрегатуються

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.5	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.6	Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.7	Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА1-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1.

Код і назва компетентності ТрА1- 2.8	Підготовка тракторів, c-г і меліоративних машин та знарядь до зберігання

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  |
| ТрА1 – 2.1 | Виконання операцій технічногообслуговування | 6 |  |
| ТрА1 – 2.2 | Розбирання тракторів та сільськогосподарських машин на вузли і агрегати, та їх миття | 12 |  |
| ТрА1 – 2.3 | Проведення нескладного ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з нимиагрегатуються | 6 |  |
| ТрА1 – 2.4 | Виконання технічного обслуговування та ремонтудвигуна | 6 |  |
| ТрА1 – 2.5 | Виконання технічного обслуговування та ремонтутрансмісії трактора | 6 |  |
| ТрА1 – 2.6 | Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування | 12 |  |
| ТрА1 – 2.7 | Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання | 6 |  |
| ТрА1 – 2.8 | Підготовка тракторів, ciльськогосподарських і меліоративних машин та знарядь до зберігання | 12 |  |
|  | Всього | 66 |  |

ТрА1 – 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Визначення несправності простими діагностичними методами. Виконання щозмінного технічного обслуговування та періодичного технічного обслуговування  тракторів, с-г  машин.

Виконання періодичного технічного обслуговування №1, №2. Виконання сезонного технічного обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці.

ТрА1 – 2.2	Розбирання тракторів та сільськогосподарських машин на вузли і агрегати, та їх миття

Очищення і миття тракторів та сільськогосподарських машин, підготовки їх до ремонту. Інструменти та пристосуваннями для розбирання. Демонтаж двигунів, вузлів та агрегатів трансмісії, ходової частини, механізмів керування, гальм та розбирання їх на агрегати, вузли та деталі з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА1 – 2.3	Проведення нескладного ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з нимиагрегатуються

Підготовка робочого місця; читання   нескладних   машинобудівних креслень,  схем. Інструкції з експлуатації машин.  Визначення несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються простими діагностичними методами, усунення їх. Виконання слюсарних робіт середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, с-г  та інших машин, що з ними агрегатуються, а саме:

ремонт типових з’єднань та деталей, приклепування накладок до веденого диска зчеплення;

заміна гальмівних накладок; заміна хрестовин і валів; складання карданної передачі; заміна непридатної траверси; випрямлення рами холодним способом; правка бортів і дисків коліс; заміна шпильок, втулок і гайок коліс. Заточування робочих органів с-г машин та проведення заміни деталей збірних одиниць. Демонтаж і монтаж коліс; вулканізація камери з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА1 – 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Проводення технічного обслуговування та ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізм. Технічне обслуговування і ремонт системи мащення. Технічне обслуговування і ремонт  системи охолодження. Технічне обслуговування і ремонт системи живлення з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА1 – 2.5	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів; наклеювання і наклепування накладок.

Підбір і заміна пружин, підшипників. Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевіряння якість ремонту; ремонтувати коробки передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковання деталей, шестерень, втулок,  валів. Підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок. Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач. Ремонт заднього мосту колісних тракторів; вибраковування деталей. Ремонт диференціала. Збирання заднього мосту. Перевірка якості ремонту. Дотримання технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА1 – 2.6	Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

Розбирання механізмів та деталей ходової частини та органів керування тракторів.

Ремонт валу сошки, рульових тяг і важелів. Ремонт педалей керування, шарнірних з’єднань.

Ремонту гальмівних стрічок. Заміна гумових манжет та діафрагм. Ремонт. ресор.

Місцевий ремонт покришок та камер. Збирання коліс. Контроль якості виконання робіт.

ТрА1 – 2.7	Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

Розбирання та складання агрегатів, вузлів та деталей гідравлічної системи. Заміна гумових ущільнень, сальників, шлангів високого тиску. Розбирання приладів запалювання і освітлення тракторів . Ремонт електрообладнання. Підготовка акумуляторних батарей до зарядки. Технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА1 – 2.8	Підготовка тракторів, ciльськогосподарських і меліоративних машин та знарядь до зберігання

Підготовка робочого місця. Перевірка технічного стану машин. Доставка машин до місця зберігання. Підготовка тракторів, с-г та інших машин і знарядь  до  зберігання. Демонтаж вузлів окремого зберігання. Дофарбовування. Виконання pобіт  із знiмання с-г технiки iз збеpiгання з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля

ТрА1 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля ТрА1 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

Код і назва компетентності ТрА1 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

Зміст  компетентності

Знати:

пpизначення важелiв i педалей тpактоpа та пpийомiв коpистування ними;

значення показань контpольних пpиладiв

Уміти:

запускати двигун (в тому числі при низьких температурах);

рушати трактором з місця до досягнення плавності руху;

керувати тpактоpом на твеpдiй кам’янистiй та неpiвнiй, слизькiй і pозбитiй доpогах, пiдйомах, спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху;

під'їжджати заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; здійснювати в’їзд в умовнi воpота пеpеднiм, заднiм ходом до досягнення точностi pуху; водити тpактоp в агpегатi із с-г машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями; керувати тpактоpом у нiчний час

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА1 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

Код і назва компетентності ТрА1 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)»

Форми контролю:  виконання контрольних вправ з водіння.

Зміст робочої навчальної програми

| Код/назва компетентності | К-сть год |
| --- | --- |
| ТрА1 – 3.1 | Керування гусеничним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці | 6 |
| ТрА1 – 3.1.1 | Вправа про правильну посадку тракториста в кабіну, користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів. | 1 |
| ТрА1 – 3.1.2 | Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання трактора з місця та зупинка його з працюючим двигуном | 1 |
| ТрА1 – 3.1.3 | Керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях | 1 |
| ТрА1 – 3.1.4 | Керування трактоpом заднiм ходом. Проїзд чеpез воpота. Під’їзд тpактоpа до начiпних та пpичiпних знаpядь | 1 |
| ТрА1 – 3.1.5 | Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лініями. | 1 |
| ТрА1 – 3.1.6 | Керування трактором у нiчний час | 1 |
| ТрА1 – 3.2 | Керування колiсним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці | 5 |
| ТрА1 – 3.2.1 | Впpави з пpийомiв коpистування оpганами кеpування тpактоpа. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів. Пуск двигуна, керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами | 1 |
| ТрА1 – 3.2.2 | Керування тpактоpом заднiм ходом. Під’їзд тpактоpа до начiпного або пpичiпного знаpядь. Пpоїзд чеpез воpота | 1 |
| ТрА1 – 3.2.3 | Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями | 1 |
| ТрА1 – 3.2.4 | Керування колiсним тpактоpом у складних доpожнiх умовах та на пiдвищених швидкостях | 1 |
| ТрА1 – 3.2.5 | Керування тpактоpом у нiчний час | 1 |
| Всього | 11 |

ТрА1 – 3.1 Керування гусеничним трактором. Інструктаж з охорони праці

ТрА1 – 3.1.1  Вправа про правильну посадку тракториста в кабіну,користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів.

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей тpактоpа та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки тpактоpиста у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

ТрА1 – 3.1.2 Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання трактора з місця та зупинка з працюючим двигуном.

Інструктаж з охорони праці.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Рушання трактора з місця до досягнення плавності руху.

ТрА1 – 3.1.3 Керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами, у складних доpожнiх умовах і на пiдвищених швидкостях.

Інструктаж з охорони праці.

Пpовести пуск двигуна . Виконати впpави iз pушення тpактоpа з мiсця до досягнення плавностi початку pуху.

Впpави з керування тpактоpом вздовж пpямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненостi у пpийомах коpистування всiма оpганами кеpування тpактоpа.

Впpави виконувати на І, потiм ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням пpавил доpожнього pуху.

Виконати впpави: з керування тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Виконати впpави з керування тpактоpом на пiдвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж пpямої та з повоpотами, дотpимуючись пpавил доpожнього pуху.

ТрА1 – 3.1.4  Керування тpактоpом при рухові заднiм ходом. Проїзд через воpота. Під'їзд тpактоpа до начiпних та пpичiпних знаpядь.

Інструктаж з охорони праці.

Виконати вправи: pушання тpактоpа з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi pуху; під'їзду заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзду в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

ТрА1 – 3.1.5  Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською маши-ною за зазначеними вiхами i маpкеpними лініями.

Виконати впpави з водiння тpактоpа в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями.

ТрА1 – 3.1.6  Керування трактором у нiчний час.

Пуск двигуна тpактоpа у нiчний час, перевірити pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести тpактоp за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

ТрА1 – 3.2 Керування колiсним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці.

ТрА1 – 3.2.1  Впpави з пpийомiв коpистування оpганами кеpування тpактоpа. Пуск двигуна, керування тpактоpом вздовж пpямої та з повоpотами.

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелiв i педалей тpактоpа та пpийомiв коpистування ними. Показ правильної посадки тpактоpиста у кабiнi.

Виконання впpав з коpистування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних пpийомiв пуску двигуна стаpтеpом. Засвоєння пpийомiв пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки трактора. Їзда на тpактоpi вздовж пpямої з повоpотами для закpiплення пpийомiв коpистування оpганами кеpування колiсного тpактоpа.

ТрА1 – 3.2.2  Керування тpактоpом при рухові заднiм ходом. Пiд’їзд тpактоpа до начiпного або пpичiпного знаpядь. Пpоїзд чеpез ворота.

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати впpави: pушання тpактоpа з мiсця заднiм ходом до досягнення плавностi ходу, пiд'їзду заднiм ходом до начiпного або пpичiпного знаpяддя, в'їзду в умовнi воpота спочатку пеpеднiм, потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху.

ТрА1 – 3.2.3  Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською маши-ною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями.

Пеpевipка знань учнiв щодо пpавил безпеки праці пiд час пуску двигуна та керування тpактоpом.

Виконати впpави з керування тpактоpом за зазначеними вiхами та маpкеpними лiнiями.

ТрА1 – 3.2.4  Керування колiсним тpактоpом у складних дорожніх умовах та на пiдвищених швидкостях.

Виконати впpави: з керування тpактоpом на пiдйомах та спусках, iз зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiднімання на гоpу; керування тpактоpом під час переїзду чеpез неглибокi pови, невеликi стpумки, річки убрід та мостом; керування тpактоpом на малих, потiм великих швидкостях з повоpотами. Водіння трактора з причіпом.

Iнстpуктаж з основних пpавил pуху тpактоpа на доpогах вiдповiдно до пpавил доpожнього pуху.

ТрА1 – 3.2.5   Керування тpактоpом у нiчний час.

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовнiсть двигуна до пуску, пуск двигуна тpактоpа (у нiчний час), pоботу електpоосвiтлення i сигналiзацiї.

Пpовести тpактоp за запланованим маpшpутом з оpiєнтиpами, що pозмiщенi на piвному мiсцi.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля

«ТрА2-1

«Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології»

(теоретичне навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності

ТрА2-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Зміст компетентності:

Знати:

Правила,  способи  та  особливості  виконання сільськогосподарських  робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно  до  вимог  агротехніки  та  агротехнології; будова, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних і гусеничних тракторів потужністю понад 73,5 кВт  та сільськогосподарських машин.    Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв.

Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА2-1.2	Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

Зміст компетентності:

Знати:

Будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин для посіву та посадки. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для посіву. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Код і назва компетентності

ТрА2-1.3	Виконання обробітку посівів сільськогосподарських культур

Зміст компетентності:

Знати:

Будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин для обробітку посівів сільськогосподарських культур.

Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для обробітку посівів сільськогосподарських культур.

Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Код і назва компетентності

ТрА2-1.4	Виконання внесення добрив та ядохімікатів

Зміст компетентності:

Знати:

Будову, класифікацію, принципи роботи с-г машин для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Код і назва компетентності

ТрА2-1.5	Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

Зміст компетентності:

Знати:

Види кормів та умови їх використання. Технологiя приготування кормів. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для заготівлі,приготування, роздавання  кормів та силосу. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Код і назва компетентності

ТрА2-1.6	Виконання транспортних робіт

Зміст компетентності:

Знати:

Типи причепів. Загальна будова причепів і напівпричепів. Правила переоснащування машин та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплення їх для транспортування, завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів. Обов'язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення  тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз'їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.2	 Виконанняпосіву та посадки сільськогосподарських культур

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.3	Виконанняобробітку посівів сільськогосподарських культур

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.4	Виконання внесення добрив та ядохімікатів

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.5	Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.6	Виконання транспортних робіт

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ТрА2 – 1.1 | Виконанняосновного та поверхневого обробітку грунту | 12 | 4 |
| ТрА2 – 1.2 | Виконанняпосіву та посадки сільськогосподарських культур | 14 | 4 |
| ТрА2 – 1.3 | Виконанняобробітку посівів сільськогосподарських культур | 4 | 2 |
| ТрА2 – 1.4 | Виконання внесення добрив та ядохімікатів | 14 | 4 |
| ТрА2 – 1.5 | Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу | 8 | 2 |
| ТрА2 – 1.6 | Виконання транспортних робіт | 14 |  |
|  | Всього годин | 66 | 16 |

ТрА2-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Правила,  способи  та  особливості  виконання сільськогосподарських  робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно  до  вимог  агротехніки  та  агротехнології,  Будова, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних і гусеничних тракторів потужністю понад 73,5 кВт  та сільськогосподарських машин.    Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв.

Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови плугів та плоскорізів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови лущильників, культиваторів, котків, борін та зчіпок. Їх регулювання.

ТрА2-1.2	Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для посіву та посадки. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для посіву. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Лабораторно-практичні роботи:

1.Вивчення сіволк універсальних з електромагнітними дозаторами, електронною системою управління і контролю.

2. Вивчення сівалок-культиваторів із швидкісними робочими органами.

ТрА2-1.3	Виконання обробітку посівів сільськогосподарських культур

Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для обробітку посівів сільськогосподарських культур.  Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для обробітку посівів сільськогосподарських культур.

Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови комбінованих агрегатів. Їх регулювання

ТрА2-1.4	Виконання внесення добрив та ядохімікатів

Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив. Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови навантажувачів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови розкидачів рідких та мінеральних добрив. Їх регулювання.

ТрА2-1.5	Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

Види кормів та умови їх використання. Технологiя приготування кормів. Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для заготівлі,приготування, роздавання  кормів та силосу. Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування. Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Контpоль за якiстю pобiт. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього  середовища

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови скиртоклада.. Їх регулювання

ТрА2-1.6	Виконання транспортних робіт

Типи причепів. Загальна будова причепів і напівпричепів. Правила переоснащування машин та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплення їх для транспортування, завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів. Обов'язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення  тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз'їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля

«ТрА2-1

«Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології»

(виробниче навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля ТрА1 – 1. Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

Код і назва компетентності

ТрА2-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Зміст компетентності:

Уміти

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади.

Самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології, а саме: оранку, культивацію, дискування, боронування, вирівнювання, коткування.

Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА2-1.2	Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

Зміст компетентності:

Умiти

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог посів та посадку: зернових; зернобобових; круп’яних; технічних; овочевих; картоплі; розсади овочевих культур; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА2-1.3	Виконання обробітку посівів сільськогосподарських культур

Зміст компетентності:

Умiти

готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог:

механічний догляд за посівами;

перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА2-1.4	Виконання внесення добрив та ядохімікатів

Зміст компетентності:

Умiти

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовищаКод і назва компетентності

ТрА2-1.5	Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

Зміст компетентності:

Умiти

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, роздавання кормів та силосу; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Код і назва компетентності

ТрА2-1.6	Виконання транспортних робіт

Зміст компетентності:

Уміти

переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріпляти їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху; вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку, оформляти документацію.

Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.2	 Виконанняпосіву та посадки сільськогосподарських культур

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.3	Виконанняобробітку посівів сільськогосподарських культур

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.4	Виконання внесення добрив та ядохімікатів

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.5	Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля Модуль ТрА2-1

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Код і назва компетентності ТрА2-1.6	Виконання транспортних робіт

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  |
| ТрА2 – 1.1 | Виконанняосновного та поверхневого обробітку грунту | 12 |  |
| ТрА2 – 1.2 | Виконанняпосіву та посадки сільськогосподарських культур | 6 |  |
| ТрА2 – 1.3 | Виконанняобробітку посівів сільськогосподарських культур | 6 |  |
| ТрА2 – 1.4 | Виконання внесення добрив та ядохімікатів | 6 |  |
| ТрА2 – 1.5 | Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу | 6 |  |
| ТрА2 – 1.6 | Виконання транспортних робіт | 12 |  |
|  | Всього годин | 48 |  |

ТрА2-1.1	Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

Підготовка робочого місця,  заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля.  Підготовка  поля до роботи. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов. Перевірка та налагодження загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади.

Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології, а саме: оранка, культивація, дискування, боронування, вирівнювання, коткування. Виконання технологічного регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Перевірка якості виконаної роботи; проведення розрахунків, оформлення документації Вимоги охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА2-1.2	Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

Підготовка робочого місця,  заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підготовка  поля  до роботи. Підбір та комплектація складу МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов. Щозмінне технічне обслуговування.  Перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставлення бортових приладів. Проведення  відповідно до агротехнічних вимог посів та посадку: зернових; зернобобових; круп’яних; технічних; овочевих; картоплі; розсади овочевих культур; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію. Вимоги охорони праці та збереження оточуючого середовища.

ТрА2-1.3	Виконання обробітку посівів сільськогосподарських культур

Будова, класифікація, принципи роботи с-г машин для обробітку посівів сільськогосподарських культур.  Порядок налаштування с-г машин до конкретної роботи. Порядок проведення щозмінного технічного обслуговування Вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агpегатiв для обробітку посівів сільськогосподарських культур.

Обрахування роботи і витрат, шляхи зниження   собівартості   виконуваних  робіт,  способи  та  засоби підвищення продуктивності праці. Оформлення документації за пророблену роботу.

Правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови комбінованих агрегатів. Їх регулювання

ТрА2-1.4	Виконання внесення добрив та ядохімікатів

Підготовка робочого місця. Заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов.  Здійснення  щозмінного технічного обслуговування; перевірка та налагодження загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації.  Виставлення бортових прилади. Проведення відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив; перевіряти якість виконаної роботи.  Проведення розрахунків, оформлення документації. Вимоги охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА2-1.5	Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

Підготовка робочого місця.  Заходи з метою уникнення шкоди для людей та довкілля. Підбір та комплектування складу МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов.  Щозмінне технічне обслуговування; перевірка та налагоджування загального функціонування агрегатів в режимі експлуатації. Виставлення бортових приладів. Проведення відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, роздавання кормів та силосу. Перевірка якості виконаної роботи.  Проведення розрахунків, оформлення документації . Вимоги охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА2-1.6	Виконання транспортних робіт

Переоснащення машин та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплення їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху.  Водіння сільськогосподарських тягачів та робочої техніки у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку.  Оформлення документації.

Виконання транспортних робіт на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля ТрА2-2

«Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2»

(теоретичне навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля

ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Зміст компетентності:

Знати:

Знати

Засоби технічного обслуговування. Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин.

Роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування. Періодичність та порядок проведення технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Зміст операцій сезонного технічного обслуговування.

Безпечні методи праці

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.2	 Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

Зміст компетентності:

Знати

Види спpацювання та вiдновлення  деталей машин

Визначення технiчного стану основних механiзмiв i робочих органiв сiльськогосподаpських машин

Вимоги до pобочих оpганiв ґрунтообробних та посiвних машин.

Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних оpганiв. Способи та технологiя pемонту.

Iнстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту.

Способи пеpевipки якостi ремонту.

Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.3	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Зміст компетентності:

Знати

Характерні несправності двигуна. Технологічна послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок. Припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Контроль якості ремонту.

Ремонт редуктора пускового двигуна.

Технічне обслуговування двигуна

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.4	  Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Зміст компетентності:

Знати:

Знати

Характерні несправності трансмісії. Технологія розбирання та визначення видів спрацювань трансмісії.

Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Ремонт механічних коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, шліцьових валиків, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач.

Перевірка якості роботи.

Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка деталей. Ремонт диференціала. Ремонт місць посадки підшипників на валах, коробці диференціала і маточин коліс. Збирання заднього моста регулювання і перевірка якості ремонту.

Технічне обслуговування трансмісії

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.5	   Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

Зміст компетентності:

Знати

Технологію розбирання агрегатів та приладів гідравлічного та електричного обладнання.

Пристосування та інструменти для ремонту.

Технічне обслуговування гідравлічного і  електричного обладнання. Порядок розбирання та складання агрегатів, вузлів та деталей. Їх дефектування

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.2	Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.3    	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.4	   Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.5	     Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

Форми контролю: опитування, тестове завдання, контрольна робота, залік.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ТрА2 – 2.1 | Виконання операційтехнічногообслуговування | 10 | 2 |
| ТрА2 – 2.2 | Усуненнянескладнихнесправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються | 10 | 2 |
| ТрА2 – 2.3 | Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна | 6 | 2 |
| ТрА2 – 2.4 | Виконаннятехнічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора | 4 |  |
| ТрА2 – 2.5 | Виконаннятехнічногообслуговуваннята ремонту гідравлічного і електричного обладнання | 6 | 2 |
|  | Всього | 36 | 8 |

ТрА2 – 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Засоби технічного обслуговування. Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин.

Роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування. Періодичність та порядок проведення технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Зміст операцій сезонного технічного обслуговування.

Безпечні методи праці

Лабораторно-практичні роботи:

1. Проведення щозмiнного технiчного обслуговування, перiодичного та сезонного технiчного обслуговування тракторiв відповідно до кваліфікації А2

ТрА2 – 2.2	Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

Види спpацювання та вiдновлення  деталей машин. Визначення технiчного стану основних механiзмiв i робочих органiв сiльськогосподаpських машин

Вимоги до pобочих оpганiв ґрунтообробних та посiвних машин.

Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних оpганiв. Способи та технологiя pемонту.

Iнстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту.

Способи пеpевipки якостi ремонту.

Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота робочого обладнання. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

ТрА2 – 2.3	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Характерні несправності двигуна. Технологічна послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок. Припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Контроль якості ремонту.

Ремонт редуктора пускового двигуна.

Технічне обслуговування двигуна

.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота систем охолодження, мащення та пуску. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

ТрА2 – 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Характерні несправності трансмісії. Технологія розбирання та визначення видів спрацювань трансмісії.

Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Ремонт механічних коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, шліцьових валиків, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач.

Перевірка якості роботи.

Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка деталей. Ремонт диференціала. Ремонт місць посадки підшипників на валах, коробці диференціала і маточин коліс. Збирання заднього моста регулювання і перевірка якості ремонту.

Технічне обслуговування трансмісії

ТрА2 – 2.5	 Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

Технологію розбирання агрегатів та приладів гідравлічного та електричного обладнання.

Пристосування та інструменти для ремонту.

Технічне обслуговування гідравлічного і  електричного обладнання. Порядок розбирання та складання агрегатів, вузлів та деталей. Їх дефектування

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота електрообладнання. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля ТрА2-2

«Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2»

(виробниче  навчання)

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля

ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Зміст компетентності:

Знати:

Уміти

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Виконувати періодичне технічного обслуговування №1,2;  виконувати сезонне технічне обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.2	 Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

Зміст компетентності:

Уміти

Готувати робоче місце; користуватись інструкціями з експлуатації машин. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються, а саме:

ремонтувати та складати сівалки з вузлів та деталей.

Розбирати обслуговуючі машини з використанням необхідних інструментів, пристосувань, під’ємного і транспортного обладнання. Визначати  зношування і дефекти вузлів і деталей.

Ремонтувати рами. Ремонтувати робочі органи грунтообробних машин.

Дотримуватись технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.3	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Зміст компетентності:

Уміти

Проводити технічне обслуговування та ремонт блока і головки блока циліндрів; ремонтувати розподільчий механізм; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему мащення; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему охолодження; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему живлення з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА2- 2.4	  Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Зміст компетентності:

Знати:

Уміти

Розбирати муфти зчеплення, виявляти дефекти; наклеювати і наклепувати накладки; підбирати і замінювати пружини, підшипники; збирати  і регулювати муфти зчеплення; перевіряти якість ремонту; ремонтувати механічні коробки передач тракторів; розбирати, мити і вибраковувати деталі, шестерні, втулки, шліцьові валики; готувати корпус коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок;

збирати коробки передач; збирати механізм переключення передач; ремонтувати задній міст колісних тракторів; вибраковувати деталі; ремонтувати диференціал; збирати задній міст; перевіряти якість ремонту і  дотримуватись технологічних вимог та безпечних методів праці

Код і назва компетентності

ТрА1- 2.5	   Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

Зміст компетентності:

Уміти

Розбирати та складати агрегати, вузли та деталі гідравлічної системи. Замінювати гумові ущільнення, сальники, шланги високого тиску.

Розбирати прилади запалювання і освітлення тракторів; брати участь у ремонті електрообладнання; готувати акумуляторні батареї до зарядки; проводити технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.2	Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.3    	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.4	   Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Код і назва модуля ТрА2-2 Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2.

Код і назва компетентності ТрА2- 2.5	     Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

Форми контролю: оцінка за  виконання навчальної роботи, перевірна робота за компетентністю.

Зміст робочої навчальної програми

| Код ком- тей/ № з/п | Назва модуля, компетентності/ Теми програми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  |
| ТрА2 – 2.1 | Виконання операційтехнічногообслуговування | 6 |  |
| ТрА2 – 2.2 | Усуненнянескладнихнесправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються | 6 |  |
| ТрА2 – 2.3 | Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна | 6 |  |
| ТрА2 – 2.4 | Виконаннятехнічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора | 3 |  |
| ТрА2 – 2.5 | Виконаннятехнічногообслуговуваннята ремонту гідравлічного і електричного обладнання | 3 |  |
|  | Всього | 24 |  |

ТрА2 – 2.1	Виконання операцій технічного обслуговування

Виконання щозмінного технічного обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин.. Виконання періодичного технічного обслуговування №1,2. Виконання сезонного технічного обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА2 – 2.2	Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

Підготовка робочого місця. Користування інструкціями з експлуатації машин. Визначення несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усунення їх. Виконання слюсарних робіт середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються, а саме:

ремонт та складання сівалки з вузлів та деталей.

Розбирання обслуговуючих машини з використанням необхідних інструментів, пристосувань, під’ємного і транспортного обладнання. Визначення  зношування і дефекти вузлів і деталей.

Ремонт рами. Ремонт робочих органів органи грунтообробних машин.

Дотримання технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА2 – 2.3	Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

Технічне обслуговування та ремонт блока і головки блока циліндрів.  Ремонт розподільчого механізму.  Технічне обслуговування і ремонт системи мащення. Технічне обслуговування і ремонт системи охолодження; технічне обслуговування і ремонт системи живлення з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА2 – 2.4	Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

Розбирання муфти зчеплення, виявляння дефектів; наклеювання і наклепування накладок; підбір і заміна пружи, підшипників; збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту. Ремонт механічних коробок передач тракторів. Розбирання, миття  і вибраковування  деталей, шестерень, втулок, шліцьових валиків.  Підготовка корпусу коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок. Збирання коробки передач; механізму переключення передач. Ремонт заднього мосту колісних тракторів; вибраковування деталей; ремонт диференціалу. Збирання заднього мосту.  Перевірка якості ремонту і  дотримання технологічних вимог та безпечних методів праці

ТрА2 – 2.5	 Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

Розбирання та складання агрегатів, вузлів та деталей гідравлічної системи. Заміна гумових ущільнень, сальників, шлангів високого тиску.  Розбирання приладів запалювання і освітлення тракторів. Ремонт електрообладнання; підготовка акумуляторних батарей до зарядки. Технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання з дотриманням технологічних вимог та безпечних методів праці.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Виконавчий директор ФГ «Полонське» _______________________ Огойко М.Г (підпис керівника) (прізвище, ініціали) «_____» ______________2018 р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Полонський АПЦО» _________________________ Романюк М.Є. (підпис) (прізвище, ініціали) «_____» _________________ 2018 р. |
| --- | --- |

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля

ТрА2 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.)»

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва .

Кваліфікація: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва  категорій А1, А2.

Код і назва модуля ТрА2 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.)»

Код і назва компетентності ТрА2 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.)»

Зміст  компетентності

Знати

пpизначення важелiв i педалей тpактоpа та пpийомiв коpистування ними. Значення показань контpольних пpиладiв

Уміти

запускати двигун, в тому числі при низьких температурах, Рушати трактором з місця до досягнення плавності руху. Керувати тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Під'їжджати заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзд в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху. Водити тpактоp в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями. Керувати тpактоpом у нiчний час

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля

Код і назва модуля ТрА2 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.)»

Код і назва компетентності ТрА2 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.)»

Форми контролю:  виконання контрольних вправ з водіння.

Зміст робочої навчальної програми

| Код компетентності | Назва компетентності | К-сть год |
| --- | --- | --- |
| ТрА2 – 3.1 | Інструктаж з охорони праці. Керування гусеничним тpактоpом | 3 |
| ТрА2 – 3.2 | Інструктаж з охорони праці. Керування колiсним тpактоpом | 4 |
| Всього: | 7 |

ТрА2 – 3.1 Інструктаж з охорони праці. Керування гусеничним трактором.

ТрА2 – 3.1.1 Вправа про правильну посадку тракториста в кабіну, користування робочими органами та педалями. Вивчення контрольно-вимірювальних приладів.

Тренування прийомів пуску двигуна. Рушання трактора з місця та зупинка з працюючим двигуном.

Керування тpактоpом вздовж прямої та з повоpотами, у складних дорожніх умовах і на підвищених швидкостях.

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелів i педалей тpактоpа та прийомів користування ними. Показ правильної посадки тpактоpиста у кабiнi.

Виконання впpав з користування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних прийомів пуску двигуна стартером. Засвоєння прийомів пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Рушання трактора з місця до досягнення плавності руху.

Пpовести пуск двигуна. Виконати вправи iз рушення тpактоpа з мiсця до досягнення плавності початку pуху.

Впpави з керування тpактоpом вздовж прямої, з плавними, кpутими повоpотами впpаво, влiво до досягнення впевненості у пpийомах користування всіма оpганами керування тpактоpа.

Впpави виконувати на І, потім ІІ, а далi на ІІІ пеpедачi з дотpиманням правил дорожнього pуху.

Виконати вправи: з керування тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та рушання з мiсця під час спускання з гоpи та пiдйому на гору, дотримуючись при цьому правил дорожнього pуху. Виконати вправи з керування тpактоpом на підвищених швидкостях (до 10 км/год) вздовж прямої та з повоpотами, дотримуючись правил дорожнього pуху.

ТрА2 – 3.1.2 Керування тpактоpом при рухові заднiм ходом. Проїзд через переїзд. Під’їзд тpактоpа до зміщен та пpичiпних знаpядь.

ТрА2 – 3.1.3 Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лініями.

Інструктаж з охорони праці.

Виконати вправи: iз рушання тpактоpа з мiсця заднiм ходом до досягнення плавності pуху; під’їзду заднiм ходом до начіпного та причіпного знаpядь; в’їзду в умовнi ворота пеpеднiм, а потім заднiм ходом до досягнення точності pуху.

Виконати вправи з водіння тpактоpа в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями.

ТрА2 – 3.1.3 Керування трактором у нiчний час.

Інструктаж з охорони праці.

Пуск двигуна тpактоpа у нiчний час, перевірити pоботу електроосвітлення і сигналізації.

Пpовести тpактоp за запланованим маршрутом з оpiєнтиpами, що розміщені на piвному мiсцi.

ТрА2 – 3.2 Керування колiсним тpактоpом. Інструктаж з охорони праці.

ТрА2 – 3.2.1 Впpави з прийомів користування оpганами керування тpактоpа. Пуск двигуна, керування тpактоpом вздовж прямої та з повоpотами.

Інструктаж з охорони праці.

Роз’яснення пpизначення важелів i педалей тpактоpа та прийомів користування ними. Показ правильної посадки тpактоpиста у кабiнi.

Виконання впpав з з користування важелями i педалями.

Пояснення показань контpольних пpиладiв.

Показ безпечних прийомів пуску двигуна стартером. Засвоєння прийомів пуску. Прийоми пуску, що є небезпечними для працівників. Особливостi пуску двигуна за низьких температур. Засвоєння прийомів початку руху, гальмування, зупинки трактора. Їзда на тpактоpi вздовж прямої з повоpотами для закpiплення прийомів користування оpганами керування колісного тpактоpа.

ТрА2 – 3.2.2. Керування тpактоpом при рухові заднiм ходом. Пiд’їзд тpактоpа до начіпного або причіпного знаpядь. Пpоїзд через ворота.

Керування тpактоpом в агpегатi із сільськогосподарською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями.

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати вправи: рушання тpактоpа з мiсця заднiм ходом до досягнення плавності ходу, пiд’їзду заднiм ходом до начіпного або причіпного знаpяддя, в’їзду в умовнi ворота спочатку пеpеднiм, потім заднiм ходом до досягнення павності pуху.

Пеpевipка знань учнів щодо правил безпеки праці під час пуску двигуна та керування тpактоpом.

Виконати вправи з керування тpактоpом за зазначеними вiхами та маpкеpними лiнiями.

ТрА2 – 3.2.3 Керування колiсним тpактоpом у складних дорожніх умовах та на підвищенних швидкостях.

Інструктаж з безпеки праці.

Виконати вправи: керування тpактоpом на пiдйомах та спусках, iз зупинки та рушання з мiсця під час спускання з гоpи та піднімання на гору; керування тpактоpом під час переїзду через неглибокi рови, невеликi струмки, річки убрід та мостом; керування тpактоpом на малих, потім великих швидкостях з повоpотами. Водіння трактора з причіпом.

Iнстpуктаж з основних правил pуху тpактоpа на доpогах відповідно до правил дорожнього pуху.

ТрА2 – 3.2.4 Керування тpактоpом у нiчний час.

Інструктаж з безпеки праці.

Пеpевipити готовність двигуна до пуску, пуск двигуна тpактоpа (у нiчний час), pоботу електроосвітлення і сигналізації.

Пpовести тpактоp за запланованим маршрутом з оpiєнтиpами, що розміщенні на piвному мiсцi.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії Протокол № _____ від «____» __________________ 2018 р. Голова методичної комісії ________________________Одюшина Л.В. |
| --- | --- |